## Slide 1: Номинация «ДОРОГИ РОССИИ» тема : «Автоматизированная система ремонта дорог»
Автор: Лесь Даниил Вадимович
Научный руководитель: Кучугурный Александр Валерьевич
Преподаватель дополнительного образования, МАУ ДО центр «Интеллект»

## Slide 4: Динамика объемов перевозок всеми видами транспорта и ВВП России (%, 2008-2018 гг.)

## Slide 5: Оценка состояния автомобильных дорог России при опросе мнения жителей городов в интервале 2008 – 2014 годов

## Slide 6: Ямочный ремонт асфальтового покрытия происходит по следующим этапам:
1) Выявление площади, глубины повреждений.
2) Расчет и разметка площади работ.
3) Демонтаж асфальтового покрытия.
4) Выравнивание стенок по глубине и краям.
5) Очистка места укладки от мусора.
6) Просушка технологического среза.
7) Обработка дна и боковых поверхностей жидким горячим битумом или битумными эмульсиями.
8) Равномерное распределение горячей массы по «заплатке».
9) Уплотнение.

## Slide 7: Ямочный ремонт с применением холодного асфальта имеет следующие преимущества:
1. Возможность длительного хранения асфальта перед укладкой.
2. Не требуется доставка спецтехникой, и располагается в бункере асфальт укладчика до его использования.
3. Быстрота укладки.
4. Нет необходимости в тяжелой трамбовке.
5. Широкий температурный диапазон при производстве работ (от -15 до + 40 °C).
В связи с вышеперечисленными факторами исходя из условий работы ямочный ремонт дорог будет осуществляться при помощи холодного асфальта марки McAsphalt Perma Patch канадского производства.

## Slide 8
Моторы для движения
Уплотнитель асфальта
Заслонка дозирования асфальта
Мотор для управления заслонки дозирования асфальта
Толкатель асфальта
Моторы для управления толкателя
Фреза
Моторы для управления фрезой
датчик крайнего заднего положения толкателя
Датчик опустошения бункера
Бункер для хранения асфальта
1
2
4
6
6
7
8
8
3
9
10
11
5
1
Составные части робота - ремонтника

## Slide 9
1
2
3
4
4
5
5
Датчик расстояния
Бункер для хранения асфальта
Мотор для выгрузки смеси
Мотор для движения
Датчики для движения по траектории
Составные части робота - загрузчика

## Slide 10
Траектория движения роботов
Разметка ямы
Разметка карты ремонта дорожного покрытия

## Slide 11
Движение по линии
Найдена
отметка
Нет
Да
Самотестирование
Начало
Загрузка асфальта
Начать тест
Да
Смесь в норме
Да
Нет
Нет
1
4
Алгоритм работы автоматизированной системы ремонта асфальта
а
а

## Slide 12
2
Демонтаж асфальта
Вызрез
выполнен
Нет
Да
Выгрузка смеси
Выгружено
Нет
Да
3
Уплотнение выгруженного асфальта
Уплотнено
Нет
Да
b
b

## Slide 13
Нет
Да
Нет
Сообщ. «Работа»
Начало
Движение по линии на дистанции от 1 робота
Стоп моторы
Загрузка в бункер
Сообщение «Загружено»
Да
Сообщ. «Загрузка
Сообщение «Следуй»
Да
Нет
d
d
Нет
Да

## Slide 14
Chart: Экономический показатели при ямочном ремонте автоматизированным и ручным способом
| Ручной | Автоматизированный
Столбец1 | 18404 | 16547