Муниципальное бюджетное образовательное учреждения

дополнительного образования

«Центр технического творчества «Гефест»

Городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Лаборатория «Изобретательства и прототипирования»

Автор проекта: Каменец Денис

Руковдитель: А.А. Целищев, В.А. Астахов

Проект «Робот – путеводитель»

УФА-2016г.

Оглавление

| 1. Техническое описание экспоната | 3 |
| --- | --- |
| 2. Выводы и практические рекомендации | 4 |
| Заключение | 5 |
| Список литературы, использованное программное обеспечение | 5 |

1. Техническое описание экспоната (модель, макет)

Сфера использования Миссия:

Обеспечение безопасного перехода через дорогу, по специальной разметке, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также людей пожилого возраста, и детей.

Цель разработки:

- Создать действующую модель робота-путеводителя, который обеспечит безопасный переход через проезжую часть людей с ограниченными возможностями здоровья.

Габаритные размеры, технические характеристики, схемы:

У робота имеется переключатель скорости движения с 4 до 7 км/ч.

Грузоподъемность – до 100 кг.

Вес робота – 25-30 кг.

Аккумулятор 2 шт. по 12 вольт

Автомат защиты 10 Ампер

Электродвигатель с редуктором 2 шт. по 12 вольт

Габариты:

высота – 600 мм, ширина – 450 мм, длина – 550 (с подставкой 650)мм.

Схемы прилагаются.

Используемое оборудование и материалы: Сварка, сверлильный станок, дрель, электрический лобзик, токарный станок, ножовка по металлу.

Труба профильная 40*20 мм, длиной 1,8 м, 20*20мм, длиной 6 м, 2 звездочки и цепь от велосипеда, подшипнико-держатели 4 шт., трубки диаметром 6 мм – для штанги. Фанера толщина 18 мм, ремень зубчатый для колес. Фанера толщиной 3 мм для обшивки робота. Сиденье из поролона, труба для ручек диаметром 19 мм – 2 м. болты, шурупы, краска акриловая, ткань, клей «Титан» для крышки.

Измерительный прибор – мультиметр.

Область применения предложенного объекта:

- Сфера использования – социальная (оказание помощи населению).

Решаемая проблема (изобретательская задача):

- Обеспечение безопасного перехода через дорогу, по специальной разметке, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также людей пожилого возраста, и детей.

Средства и способы, с помощью которых достигнут результат:

За счет освоения новых технология и с привлечением спонсорских средств достигнут результат.

Описание предложенного устройства и его действия:

- робот устанавливается на непрерывную белую разметку рядом с пешеходным переходом (зеброй). При включении зеленого разрешающего сигнала робот движется по заданному маршруту через проезжую часть до противоположной стороны дороги, где разворачивается и переходит в режим ожидания.

2. Выводы и практические рекомендации

Робот – автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма. Действуя по заранее заложенной программе и получая информацию о внешнем мире от датчиков (аналогов органов чувств живых организмов), робот самостоятельно осуществляет производственные и иные операции, обычно выполняемые человеком. При этом робот может, как и иметь связь с оператором (получать от него команды), так и действовать автономно. Задача получившегося робота - реагировать на отраженный свет, который излучают светодиоды.

Заключение

В заключение можно сделать вывод. Робот получился необычным, но социально-значимым. Конструкция легка в использовании, транспортировке, и имеет в своей основе доступные материалы.

Список литературы, использованное программное обеспечение

- Статья «Мой робот» - Источник: http://myrobot.ru;

- Статья о роботах – Интернет–энциклопедия «Википедия»;

- Программа для обрисовки электрических схем «Splan»;

- Международные статьи о роботах из сети Интернет.