Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Новосибирска «Гимназия №3 в Академгородке»

III Всероссийская конференция “Юные техники и изобретатели»

Номинация «Освоение космоса и воздушного пространства»

Проект «Шагоход»

|  | Щукин Евгений Александрович ученик 9Б класса, МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке», Советского района г. Новосибирска eshchukin5@gmail.com Научные руководители: Демьянов Юрий Эдуардович Михайлов Юрий Яковлевич Демьянова Людмила Васильевна тел. 8-913-729-38-71 |
| --- | --- |

Новосибирск, 2016

Оглавление

Цель:	3

Задачи:	3

Актуальность темы.	3

История шагающих механизмов	4

Позже были созданы механизмы Кланна	4

Шагоход  Тео Янсена.	5

Работа шагающего механизма	5

Ход работы	6

Что уже сделано:	7

Что предполагается сделать:	7

Использование платформы Arduino	7

Технологическая карта	7

Продолжительность работы над проектом	8

Экономические затраты:	8

Применение результатов проекта:	9

Справочные материалы	9

Приложение	10

Цель:

Разработать и изготовить шагающую платформу на основе механизмов и электронных компонентов.

## Задачи:

- Изучить историю шагающих механизмов

- Разобраться с теорией, изучить механические основы

- Разработать конструкцию и построить чертежи

- Изготовить детали механизма на станке с ЧПУ

- Изучить основы работы с платформой Arduino, разработать код программы управления шагающим механизмом

- Изготовить действующую модель

# Актуальность темы.

Шагающие механизмы пока ещё не столь привычны для нас, как колёсные и гусеничные. Но шагоходы имеют ряд преимуществ, которые делают это направление перспективным:

- он может перешагивать через различные препятствия,

- способен взбираться по ступенькам,

- не буксует,

- они экологичнее в плане воздействия на почву и создании пылевого облака,

- внешне привлекательны.

Использование шагоходов может быть очень перспективным при исследовании и освоении новых планет. В первую очередь потому, что на поверхности других планет нет дорог. Во-вторых, в процессе движения неизбежен контакт с абразивной пылью, таким образом, ходовая часть гусеничного и колёсного транспорта критично подвержена износу. У шагающего механизма проще изолировать ключевые узлы. Конструкция шагохода допускает переконфигурацию ходовой части, например, изменение длины и пропорций «ног», расстояния до поверхности земли, смещение центра тяжести и т.д. Эта вариативность, особенно если она осуществляется без вмешательства человека,  – хорошее свойство при преодолении препятствий, подъёмах и спусках.

Эти полезные возможности шагоходов могут быть использованы и в пределах нашей планеты.  Почти 70 процентов территории нашей страны недоступно для колесного транспорта, да и везде, где нет дорог он может пригодиться. Колесный транспорт может забуксовать, с шагающими механизмами такой проблемы не возникает.

# История шагающих механизмов

Существует несколько основных видов «шагающих» механизмов, основанных на преобразовании вращательного движения в поступательное.

На сегодняшний день известны несколько шагающих механизмов:

Первый шагающий механизм был изобретен Пафнутием Львовичем Чебышевым, он назывался “Стопоходящая машина”

В этом механизме движение по окружности преобразуется в прямолинейное с помощью шестеренок и рычагов.

## Механизмы Кланна

Механизм Кланна имеет множество преимуществ шагающего механизма, и лишён, в то же время, некоторых свойственных им ограничений. Он может перешагивать через бордюры, взбираться по ступеням, которые недоступны для колёсного транспорта, и в то же время этот механизм не требует управления его двигателями со стороны микропроцессоров, причём количество этих двигателей может быть уменьшено по сравнению с другими видами техники, предназначенной для выполнения тех же функций.

## Шагоход  Тео Янсена.

Механизмы, разработанные голландским инженером-дизайнером Тео Янсеном, восхищают своим совершенством, в них воссоздана механика движения живых существ.

# Работа шагающего механизма

По принципу работы шагающих механизмов Чебышева, Кланна и Тео Янсена была разработана конструкция, в которой с помощью рычагов и шестеренок вращательное движение превращается в поступательное. Если определенным образом зафиксировать рычаги механизм не просто будет переставлять «ноги», а описывает траекторию похожую на шляпку гриба, тем самым шагоход может перешагивать через различные препятствия.

Мы уже пробовали реализовать этот шагающий механизм по чертежам Тео Янсона но, столкнулись с тем, что трудно закрепить должным образом четыре рычага но одну ось вращения. Из-за небольшого расстояния между ногами, а оно обусловлено длинной рычагов и жесткой точкой их крепления, шаги получаются короткими, а конструкция неустойчивой.

Мы внесли изменения в конструкцию шагающего механизма:

- разнесли рычаги и закрепили их попарно

- для передачи вращающего момента добавили шестерни

На центральную шестерню (из пластика) поступает вращающий момент, который передается двум приводным шестерням, которые непосредственно осуществляют движения рычагов ноги. За счет крепления этих шестерней в противофазе движение ног осуществляется попеременно.

За счет комбинированных шестерней различного диаметра время соприкосновения с грунтом (рабочий ход) становится более плавным и продолжительным, а время передвижения по воздуху (холостой ход) сокращается, что обеспечивает устойчивость шагоходу.

# Ход работы

- Создание 3D модели изделия в программе 3D моделирования Компас-3D, обсуждение вариантов конструкции и материала, окончательное принятие конструкции и технологии изготовления.

- Построение чертежей и траекторий в CAM программе.

- Выбор нужной фрезы.

- Вытачивание деталей на фрезерном станке с ЧПУ.

- Ошкуривание деталей.

- Сборка изделия и установка двигателя.

- Подключение платформы Arduino, и ее компонентов.

- Создание кода для платформы в среде программирования Arduino.

- Проведение пробных запусков.

- По итогам пробных запусков, доработка конструкции и изготовление необходимых деталей.

## Что уже сделано:

После серии экспериментов…

- Разработана конструкция

- Построены чертежи механизма

- Продуманы способы крепления

- Технология изготовления апробирована

- Выполнена сборка образца

## Что предполагается сделать:

- Придумать механизм, позволяющий разворачивать конструкцию

Можно сделать его из двух независимых частей и установить на них 2 двигателя и затем, управляя их скоростью, поворачивать т.е. так же, как поворачивают любые гусеничные машины.

# Использование платформы Arduino

Сначала было принято решение ставить двигатель, который совместим с платформой Arduino, из-за его технических характеристик. Было решено попробовать подключить двигатель к Arduino, поставить ультразвуковой дальномер и драйвер двигателя постоянного тока.

# Технологическая карта

| Наименование операции | Оборудование |
| --- | --- |
| Постройка деталей и чертежей. | Компьютер, Программа 3D моделирования Компас-3D. |
| Создание траекторий в CAM программе. | Компьютер, CAM программа. |
| Вытачивание деталей на фрезерном станке с ЧПУ и доработка при необходимости. | Станок с числовым программным управлением, Фреза диаметром 1.2 мм, Наждачная бумага. |
| Сборка изделия, установка двигателя. | Бамбуковые палочки, Карандаши, Двигатель. |
| Написание кода для Arduino. | Компьютер, среда программирования. |

# Продолжительность работы над проектом

- На создание шагающего механизма ушло около месяца:

  - На работу по проектированию затрачено около 48 часов;

  - Вытачивание деталей для модели на станке 10 часа.

- На дальнейшую проработку проекта ушло еще 2 недели.

  - Использование платформы Arduino для передвижения:

  - Разработка крепления компонентов;

  - Написание программы и ее отладка

# Экономические затраты:

Стоимость электроэнергии

На работу компьютера затрачено около 48 часов, 
мощность компьютера 400 Вт

400 Вт *48 ч*2,18 руб./кВт*ч =53,376 руб.

На работу станка 10 часов, мощность станка 2 кВт

2 кВт * 10ч *2,18 руб./кВт*ч =43.6 руб.

Итого: 53,376+43.6 = 97 руб.

Стоимость материалов:

Стоимость заготовки для модели из фанеры (размером 200мм Х 800мм):

около 12 руб. (т.к1500 х1500 мм стоит 170 руб.)
 200*800*170/15002=12,08 руб.

Стоимость заготовки для модели из оргстекла (размером 100мм Х 100мм):

около 10 руб. (т.к1200 х2000 мм стоит 1000 руб.)

100*200*1000/1200*2000=8,33 руб.

Стоимость электропривода с редуктором 287 руб.

Аккумуляторная батарея 85 руб.

Ультразвуковой дальномер 180 руб.

Драйвер двигателя постоянного тока L298N 250 руб.

итого: 12 +8 +85+287+180+250=822 руб.

Общие затраты: 97 + 822= 919 руб.

# Применение результатов проекта:

Шагоход - универсальное устройство, так как в отличии от гусеничного и колесного транспорта шагоход может переступать препятствия. Варианты применения данного устройства весьма разнообразны. В первую очередь можно исследовать поверхность планет Солнечной системы.

Возможно применение шагохода под водой, при этом его конструкцию надо дополнить: увеличить массу, чтобы он смог погружаться на дно, заменить деревянные детали другим материалом, устойчивым к воде и исключить возможность попадания воды в двигатель и аккумуляторную батарею. 
Но применение данного устройства в разведывательных целях мне кажется вполне реально, а если шагоход изготовить из водоупорных и огнестойких материалов, то шагоход может стать надежным другом МЧС.

# Справочные материалы

- Негримовский М.И. (1974) Инженер начинается в школе. Дет. лит. 1974г.

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Числовое_программное_управление (обращение18.03.15)

- Интернет портал потребителей электроэнергии http://www.energo-consultant.ru/ (обращение 12.11.15)

- http://mech.spbstu.ru/Dzenushko_Dainis:_Walking_mechanisms_survey (обращение 10.09.15)

- https://www.arduino.cc/

# Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Код программы:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Схема подключения: