ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества  детей и  юношества»

МБОУ «Лицей 22 «Надежда Сибири»

Выполнение модели самолёта по схеме «Тандем»

|  | Коровина Полина Дмитриевна ученица 8И класса, Руководители: Круглов Олег Владиславович Сваровская Алла Ивановна |
| --- | --- |

Новосибирск, 2016 год

Оглавление

| Аннотация | Стр. 3 |
| --- | --- |
| Введение | Стр. 4-6 |
| Актуальность | Стр. 4-5 |
| Цели, задачи | Стр. 6 |
| Основная часть | Стр. 7-20 |
| Основные законы аэродинамики. Ключевые термины. | Стр. 7-11 |
| Плюсы и минусы схемы «Тандем» | Стр. 12-13 |
| Правила техники безопасности | Стр. 14-15 |
| Проектирование и создание модели | Стр. 16-19 |
| Выводы | Стр. 20 |
| Использованные источники информации | Стр. 21-22 |

Аннотация

В предлагаемом проекте объясняются основные законы и понятия аэродинамики и авиастроения. Показываются особенности схемы «Тандем». В проекте систематизируется информация  о самолётах схемы «Тандем» и изучаются  плюсы его возможного применения в современном авиастроении. Приводятся выполненные для конструирования чертежи. Описывается ход работы при выполнении модели самолёта схемы «Тандем». Рассматриваются вопросы техники безопасности работы в мастерской.

Приведены фотографии, иллюстрирующие ход работы, сделан экономический расчёт.

Для выполнения проекта использовался следующий набор инструментов и материалов:

- Потолочная плитка из пенополистирола.

- Клей для пенопласта, приспособления для нанесения клея на место склеивания деталей.

- Канцелярский нож, ножницы, карандаши, линейка.

- Бумага для шаблонов.

- Доска для вырезания частей самолёта

Объем проекта составляет 20 страниц, в том числе различных иллюстраций -  28,  таблиц- 7.

Введение.

Актуальность

В настоящее время я учусь в 8 инженерном классе Лицея №22 города Новосибирска. Ещё давно я поняла, что меня интересуют такие предметы, как физика и черчение. В этом году я получила возможность дополнительно обучаться авиамоделированию. Авиамоделирование является практической, испытательной частью аэродинамики, с помощью которой у меня появилась возможность на практике познакомиться с законами, которым «следуют» все тела, взаимодействующие с воздушной оболочкой земли.

Мне было невероятно интересно изучать теорию аэродинамики, современное авиастроение.

На одном из занятий мы разбирали различные виды схем самолётов, их отличия, плюсы и минусы. После занятия я поняла, что хочу сконструировать собственную модель, изучить её свойства, понять, чем же она отличается от остальных и наглядно применить все полученные мною знания.

Объектом моего изучения я выбрала схему «Тандем». Её главной особенность является необычное взаиморасположение крыльев. Они установлены одно за другим в горизонтальной плоскости. На практике эта схема используется в самолётах, предназначенных для перевозки тяжелых грузов, товаров.

Промышленность не стоит на месте, и с каждым годом вопрос грузоперевозки становится всё более и более актуальным. Существует несколько путей транспортировки грузов, и один из них – по воздуху.

Однако в настоящем времени эта схема обделена вниманием, и я считаю, что это несправедливо. Хотя «Тандем» и обладает рядом существенных минусов, их с лихвой компенсируют его плюсы.

Человек со временем познаёт всё более и более обширные «территории» знаний, покоряет всё новые и новые горизонты. Раздел авиастроения, основывающийся на такой молодой науке, как аэродинамика, всё ещё не изучен и обладает множеством глобальных пробелов, которые с течением времени пытаются заполнить учёные.

Одним из таких «пробелов», на мой взгляд, является схема самолета «Тандем».

Мой проект позволит задуматься о практическом применении самолёта такой схемы.

Цель: выполнение собственной модели самолёта типа "Тандем".

Задачи:

  - Познакомиться  с законами аэродинамики и ключевыми терминами.

  - Рассмотреть плюсы и минусы  выбранной модели самолета.

  - Познакомиться с требованиями к  технике безопасности при работе в мастерской.

  - Спроектировать и изготовить собственную модель самолета.

  - Провести летные испытания.

Основная часть.

Для того, чтобы в полной мере оценить значение схемы «Тандем» нужно познакомиться с теорией аэродинамики, её основными терминами и практическим применением.

Основные законы аэродинамики.

Многотонные железные самолёты поднимаются в небо за счет  подъёмной силы. Как же она возникает?  Прежде разберемся со следующими понятиями:

Рис.1. Крыло самолёта

Крыло — это основная часть самолета, планера и летающей модели. От размеров и формы крыла в плане и в поперечном сечении зависят лётные качества этих летательных аппаратов.

Наибольшее расстояние между концевыми точками прямого крыла называется размахом крыла. Наибольшая толщина обычно находится на расстоянии от носка, равном 20—40% хорды. Относительная толщина профиля — это отношение наибольшей толщины к хорде. Ее выражают в процентах от длины хорды.

Профиль крыла  - поперечное сечение крыла, одна из основных составляющих, формирующих летательный аппарат (Рис.2.).

Рис.2. Профиль крыла

Совокупность некоторого количества профилей составляют целое крыло. По всему размаху крыла они могут быть разными. От того, какими они будут, зависит назначение самолета и то, как он будет летать.

Рис.3. Примерные формы профилей крыльев скоростных самолетов: а — для околозвуковых скоростей; б — для сверхзвуковых скоростей полета

Например, скоростной и высотный самолет всегда имеет тонкий профиль крыла с острой передней кромкой (Рис.3.).

Воздух, обтекая крыло самолета, разделяется на два потока: над крылом и под ним. Нижний поток протекает, как ни в чем не бывало, а верхний сужается, ведь профиль крыла - выпуклый! Для того чтобы в верхнем потоке проходило то же количество воздуха и за такое же время, как и в нижнем, ему нужно двигаться быстрее - ведь сам поток стал уже.

Рис.4. Иллюстрация закона Бернулли.

Происходящие явления объясняет закон Бернулли (Рис.4.): для стабильно текущего потока (газа или жидкости) сумма давления, кинетической энергии на единицу объема и потенциальной энергии на единицу объема является постоянной в любой точке потока. Этот закон очень просто иллюстрируется.

Возьмем не слишком узкий горизонтальный шланг (рукав) из тонкой прозрачной резины и вольём в него воды под небольшим давлением. Вода быстро выльется через другой конец.

Если на этом другом конце окажется наполовину закрытый кран, вода будет выливаться  медленнее и стенки рукава «раздуются»,  то есть скорость потока уменьшится и давление возрастёт.

При движении в воздушном потоке над крылом давление меньше, чем под ним. Из-за этой разницы возникает подъемная сила (рис.5.).

Она выталкивает крыло самолета и, соответственно, сам самолет вверх. Чем скорость выше, тем подъемная сила больше.

А если она равна весу, то самолет летит горизонтально. Скорость, в свою очередь, зависит от работы двигателя самолета.

Рис.5. Аэродинамическая подъемная сила

В реальности самолет не летит строго горизонтально. Любое крыло  расположено под углом к направлению движения. Существует такое очень важное понятие, как угол атаки. Определим его точнее.

Рис.6. Угол атаки

Минимальное расстояние по прямой от носика профиля до его законцовки (между точками А и В) – это хорда профиля. А угол между хордой и направлением движения набегающего потока – это и есть угол атаки α (рис.6.).

Угол атаки крыла (несущей поверхности летательного аппарата) является одной из ключевых характеристик в эксплуатации летательного аппарата и при решении задач динамики полета. Угол атаки влияет на подъемную силу крыла, находясь с ней в прямой пропорциональности.

Но увеличение угла атаки также приводит и к увеличению индуктивного сопротивления (собственного сопротивления крыла или несущей поверхности самолета), (рис.7.).

Рис.7. Обтекание профиля в зависимости от угла атаки и силы, действующие на него. Красным показано повышенное давление, синим пониженное.

Еще важные понятия  аэродинамики…

Центр жёсткости — точка приложения внутренних сил упругости  в данном поперечном сечении конструкции.

Центр давления — это точка тела, в которой пересекаются: линия действия равнодействующей сил давления на тело окружающей среды и некоторая плоскость, проведённая в теле.

Флаттер (от англ. Flutter — дрожание, вибрация) — сочетание самовозбуждающихся незатухающих изгибающих и крутящих автоколебаний элементов конструкции летательного аппарата.

Танга́ж (фр. Tangage — килевая качка)— угловое движение летательного аппарата относительно главной (горизонтальной) поперечной оси инерции.

Угол тангажа — угол между продольной осью летательного аппарата или судна и горизонтальной плоскостью -  https://ru.wikipedia.org/wiki/Тангаж

Несовпадение центра жёсткости с центром давления и недостаточная жёсткость конструкции крыла могут стать причиной флаттера и последующего разрушения самолёта..

Рис.8. Разложение аэродинамической силы R на составляющие X, Y, Z в связанной системе.

Самолет в прямолинейном полете сбалансирован. Для перехода в набор отклоняется стабилизатор (руль высоты). Появляется управляющая сила, которая поворачивает самолет вокруг поперечной оси. Кроме подъемной (Y), есть еще одна сила аэродинамического характера. Это сила сопротивления воздуха (X). Сопротивление имеет немалую величину и особенно при наличии угла атаки ее нельзя не учитывать. Обе эти силы в сумме составляют величину, которая называется полная аэродинамическая сила (R). Приложена она в точке с названием центр давления. Здесь воздух «давит» на профиль посредством этой самой силы (Рис.8.).

В процессе  поворота самолет поднимает нос (тангаж) до тех пор, пока сила эта не будет скомпенсирована и самолет опять не окажется сбалансированным в таком положении.

Рис.10. Примеры самолётов, основывающихся на схеме «Тандем»

Одним из важных практических выводов, который сделали создатели первых летательных аппаратов, стало понимание принципиальной важности такого параметра, как удельная нагрузка на крыло – количество килограммов массы самолета, приходящихся на квадратный метр площади крыла. Средние персональные самолеты последних моделей  типа «Цессна-152» (рис.10.) имеют нагрузку на крыло порядка 50-60 кг/м2. На заре авиации величина этого параметра обычно составляла 6-7 кг/м2.

Пионеры авиации боролись за экономию каждой унции массы своих летательных аппаратов. Маломощные силовые установки тех лет делали каждый лишний килограмм массы конструкции самолетов серьезным препятствием на пути к желаемой цели.

Плюсы и минусы схемы «Тандем»

Рис.11. Самолет последней модели типа «Цессна-152»

В настоящее время схема «Тандем» практически не распространена. Я считаю, что это – довольно серьёзное упущение современной авиации, ведь «Тандем» имеет ряд серьёзных преимуществ.

- схема «Тандем» является идеальной схемой для самолёта, предназначенного для грузоперевозки:

- размах крыла при той же площади может быть уменьшен в два раза в сравнении с классической схемой, это делает его компактнее;

- при приземлении  требуется намного меньше пространства, что намного удобнее в эксплуатации.

Нельзя не отметить имеющиеся недостатки в схеме «Тандем»:

Рис.12. Подъемная сила крыла и сила его лобового сопротивления.

- необходимость перемещения значительной дополнительной массы;

- требуется бóльшая по величине управляющая сила;

- увеличивается балансировочное (лобовое, аэродинамическое) сопротивление (рис.12.).

- увеличение массы планера; наряду с увеличением подъемной силы,  возрастают    аэродинамическое сопротивление и моменты инерции (рис.12.). Результат – возникает необходимость использования более мощной силовой установки.

Я бы хотела представить вашему вниманию историю, связанную с самолётами схемы «Тандем» и  наглядно иллюстрирующую её плюсы.

Самолет-тандем или удачное спасение – поучительная история

Этот инцидент произошел в Англии в поселке Броклесби 29 сентября 1940 года (рис.12.).

Группа самолетов марки Avro Anson летела на высоте 300 метров, совершая тренировочный полет. В момент резкого виража капитан одного из самолетов по фамилии Фуллер потерял из виду самолет, которым управлял капитан Хьюсон, в результате чего два самолета столкнулись.

Рис. 13. Удачное спасение с участием самолета-тандема

У самолета, который оказался "сверху" вышли из строя двигатели, а у нижнего двигатели заклинило на высоких оборотах, за счет этого оба самолета, находясь в сцепке, смогли удержаться в воздухе. Больше всего пострадал пилот Хьюсон, который оказался "нижним". Ему обломками изранило спину. Также нижний самолет потерял управление, но к счастью Фуллер, капитан "верхнего" самолета, к своему удивлению, обнаружил, что этот тандем он может вполне контролируемо вести (Рис.13.).

Он принял решение идти на посадку на поле рядом с селом Броклесби. Самолеты сели на брюхо, пропахали около 200 метров и остановились. Раны Хьюсона быстро зажили и после они вспоминали этот случай, как проверку на профессионализм и мужество, хотя были на волоске от смерти.

Схема «тандем» еще не исчерпала себя, быть может, она найдет себе достойное применение в самом ближайшем будущем.

## Правила техники  безопасности при работе над  моделью

Перед тем, как начать выполнение проекта, я ознакомилась с правилами безопасности в мастерской.

- Приступать к обучению и работе с инструментами могут только школьники, которые ознакомились с правилами техники безопасности на уроке труда;

- Брать инструменты, использовать их, а также пользоваться станками можно только с разрешения учителя;

- Приступая к уроку труда, школьник должен предварительно надеть все необходимые для каждого конкретного случая средства защиты (халат, головной убор, рукавицы, защитные очки и т.д.);

- Запрещено выполнять задания сломанным или поврежденным инвентарём;

- Рабочее место надо держать в чистоте, инструменты класть на место, мусор вовремя убирать;

- На уроках труда запрещено использовать любой инвентарь не по прямому назначению, запрещено направлять острые части на других школьников или бросать инструменты;

- Инструменты всегда надо держать так, чтобы самая опасная часть (острая) была направлена от себя;

- В случае получения травмы немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю;

- По окончанию урока сдать весь инструмент, спецодежду и средства защиты и привести в порядок рабочие места;

- После урока труда необходимо тщательно вымыть руки с мылом и умыться.

- Каждый школьник на уроке труда должен неукоснительно соблюдать технику безопасности, а учитель контролировать её выполнение.

При соединении деталей на клею

1. Склеивание деталей надо проводить только на подкладной доске.

2. При работе надо избегать попадания клея на кожу рук.

3. После работы надо тщательно вымыть руки с мылом и проветрить помещение.

При отделке поверхностей изделий

- После работы инструмент, которым производят зачистку неровностей на поверхности изделия, следует очистить от опилок.

- Работать можно рашпилем с прочно насаженной ручкой.

- С красителями надо обращаться осторожно. Нельзя допускать их попадания в глаза, на одежду, кожу рук, тела.

- По окончании работы надо тщательно вымыть руки с мылом.

- Опилки и шлифовальную пыль с поверхности изделия надо удалять специальной щеткой.

Проектирование и создание модели «Тандем»

Эскизное проектирование

Рис.14. Эскиз моей будущей модели

1. Познакомившись с теоретическими вопросами начала практическую часть своей работы. Я придумала, как будет выглядеть мой самолёт, и выполнила эскиз будущей модели в программе Paint (рис.14.).

2. Но, моя задумка, не подкреплённая теорией – всего лишь задумка. Я перешла к следующей стадии – стадии продумывания теоретической (аэродинамической) модели.

Рис.15. Чертеж моего летательного аппарата

В  Таблице 1 приведены фрагменты  чертежа моей модели (Рис.15.).

Основным отличием, которое подразумевает моя модель – расположение крыльев  в разных плоскостях. Заднее крыло находится значительно выше переднего. Такое решение позволило мне поместить винт, лопасти которого не будут задевать корпус при прокручивании.

Кроме того, я добавила симметричные «поплавки», которые смогут помочь моей модели приземляться не только на сушу, но и на воду без ущерба. Также, они выполняют функцию «регулятора» балансировки модели. Они компенсируют винт и двигатель, которые помещены сзади, т.е. исключают возможность нестабильного кабрирования (положительного тангажа).

Так как моя модель на практике могла быть предназначена для грузоперевозки и посадки на воду, то размещение винта выше корпуса становится ещё более существенным плюсом. Волны, которые могли бы попасть на лопасти при «приводнении» самолёта и привести к серьёзным последствиям при такой постановке теряют свою опасность.

Наконец, разобравшись со своей задумкой, я приступила к выполнению чертежа (рис.15.).

Я столкнулась уже с другими задачами.  Возникла необходимость рассчитать удельную нагрузку на крыло (использовала площадь крыла и вес модели). У моделей выбранного класса она должна составлять около 25-35 г/дм2.

Расчёты -  технический и экономический

3. Моя модель подразумевает радиоуправляемый полёт, поэтому помимо собственного веса модели, я должна учитывать и вес аппаратуры, (Рис. 16-18.).

| Двигатель: тяга 1350 грамм с винтом 8х4, вес 120 грамм | Регулятор скорости, вес 6г | Аккумулятор 11.1 V, вес 40 грамм |
| --- | --- | --- |
| Рис.16-18. Электрооборудование |

Я подобрала значения, которые подойдут для проектирования модели.

M=mаппар+mсобств≈166+170≈330(г)

Sкрыла=2*(0,9*5)≈ 10(дм2)

Fуд=M/S=33г/дм2

4. Экономический расчёт

| № | Наименование | Количество | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клей | 0,02л | 120р/0,75л | 3р 20 коп |
| 2 | Плитка | 0,15кг | 150р/0,25кг | 90р |
| 3 | Бумага | 0,02кг | 200р/2,5кг | 1р 60 коп |
| Итого: | 94р 80коп |

5. Выполнение модели. На рис. 19-20 приведены фотографии этапов работы над моделью:

- Вырезание шаблонов из бумаги.

- Вырезание деталей из пенополистирола

- Шлифовка:

  - Мест будущих соединений.

  - Крыльев (для лучшей обтекаемости профиля).

- Склеивание:

  - Крыльев;

  - Корпуса;

  - Крыльев и корпуса.

- Окончательная обработка изделия.

- Испытание.

- Корректировка взаимоположения центра давления и центра масс (с целью исключить непроизвольный тангаж).

Рис.19-20. Фотографии хода работы.

Выводы.

Выполнив этот проект, я ещё раз поняла, что мне невероятно интересно работать с такими предметами, как физика, черчение и технология.

Я собираюсь продолжить работать в направлении авиаконструирования.

Выполнив модель, я смогла испытать и сравнить её с другими моделями. Мой самолет «Тандем» оказался наиболее устойчивым, выдерживал наиболее сильные порывы ветра.

Я ещё раз убедилась в том, что он мог бы иметь большое практическое применение. Мне представляется, что проект поднимает вопрос актуальности самолётов схемы «Тандем» в современной авиации.

Затраты, ушедшие на реализацию модели оказались мизерными – всего около ста рублей. Кроме того, я смогла испытать мой «самолёт» в режиме радиоуправления.

Список литературы, использованное программное обеспечение:

| Адрес ресурса | Краткая аннотация |
| --- | --- |
| http://www.knowledge.su/a/aerodinamicheskie-sila-i-moment | Большая Российская энциклопедия. Аэродинамические сила и момент |
| http://muz4in.net/news/samolet_tandem_ili_udachnoe_spasenie/2012-08-07-29566 | Самолет-тандем или удачное спасение |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Cessna_152 | Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Многоцелевой самолет Cessna 152. |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B6 | Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Тангаж - угловое движение летательного аппарата. |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Центр давления. |
| http://aviaciaportal.ru/ajerodinamicheskie-formy-skorostnyh-reaktivnyh/ http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/1620/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D | Авиация. Информационный портал. Аэродинамические формы скоростных реактивных самолетов (МИГ15 БИС). |
| http://avia-simply.ru/profil-krila/ | Авиация, понятная всем. Профиль крыла. |
| http://school38.centerstart.ru/book/export/html/567 | Авиамоделизм |
| http://bibliotekar.ru/teh-tvorchestvo/128.htm | Техническое творчество. Проектирование летающих моделей. |
| http://forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=6315 http://aeroconstruction.ru/flatter/ | Форум белорусских моделистов. Авиамодели. Конструкция самолетов. Флаттер. |
| http://avia.pro/blog/ugol-ataki | Агрегаты и узлы авиатехники. Угол атаки. |
| http://masteraero.ru/lp-3.php | Каталог чертежей авиамоделей и летательных аппаратов. |
| http://stroimsamolet.ru/087.php | Энциклопедия авиасамодельщика. |
| http://www.rcdesign.ru/articles/avia/funfly_tandem | Радиоуправляемые авиамодели. |
| http://avia-simply.ru/ugol-ataki-ad-sili/ | Авиация, понятная всем. Угол атаки и аэродинамические силы. |
| http://aeroclub.com.ua/?module=articles&c=La&b=3&a=2 | Летательные аппараты. |
| https://books.google.ru/books?id=65n9AgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false | Теория полета и пилотирование самолета. |

# Footnotes

Авиация, понятная всем - http://avia-simply.ru/profil-krila/

Аэродинамичсекие формы скоростных реактивных самолетов (самолет МИГ15 БИС) - http://aviaciaportal.ru/ajerodinamicheskie-formy-skorostnyh-reaktivnyh/

## Научно-технический энциклопедический словарь -  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/1620/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D

Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki/Тангаж

Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki/Центр_давления

«Сессна-152» (англ. Cessna 152) — лёгкий многоцелевой самолёт, двухместный моноплан с закрытой кабиной. Выпускался компанией «Сессна», с 1977 по 1985 год. Всего построено 7584 самолёта  - https://ru.wikipedia.org/wiki/Cessna_152

Лобовое сопротивление — сила, препятствующая движению тел в жидкостях и  газах - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

# Аэродинамические сила и момент - http://www.knowledge.su/a/aerodinamicheskie-sila-i-moment

http://muz4in.net/news/samolet_tandem_ili_udachnoe_spasenie/2012-08-07-29566