Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели»

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

ГБОДОРМ «Республиканский Центр дополнительного образования детей»

ПРОЕКТ

Номинация: «Освоение космоса и воздушного пространства»

РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ МОДЕЛЬ

БЕСПИЛОТНОГО САМОЛЕТА

«ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО»

Автор: Кочетков Егор, 12 лет,

обучающийся объединения «Авиамоделирование» ГБОДОРМ «Республиканский Центр дополнительного образования детей» г. Саранск, Республика Мордовия

Руководитель:

Кузин Михаил Викторович педагог дополнительного образования ГБОДОРМ «Республиканский Центр дополнительного образования детей» г. Саранск Республика Мордовия

Москва 2016

Оглавление

Аннотация                                                                              3

Введение										5

Основное содержание                                                            8

Выводы и практические рекомендации                                25

Список литературы                                                                 26

Аннотация проекта: Радиоуправляемая модель беспилотного самолета «Летающее крыло»

Цель проекта – является конструирование и создание радиоуправляемой модели самолета «Летающее крыло» (беспилотный летающий аппарат).

Задачи работы:

- Исследование понятия и характеристик  «Летающего крыла».

- Разработка чертежа модели  беспилотного самолёта «Летающее крыло».

- Конструирование  радиоуправляемой модели самолёта «Летающее крыло».

- Сборка и испытание модели самолёта (облет).

- Оценка стоимости модели и сравнение с аналогами.

Используемые материалы:  Потолочная плитка, бальза, рейка сосны, цветной скотч, клей ПВА

Используемая аппаратура:  Бесколекторный двигатель: 1 шт. Регулятор напряжения: 1 шт. Аккумуляторная батарея lipo: 2 шт., 1500 мА. Аппаратура управления: 9 каналов 2,4 Гц. Рулевые машинки – 2 шт. Видео-приемо-передающие блоки – 2,4 Гц.

Порядок работы над моделью:

  - На компьютере в программе «Компас» создали чертеж модели. Увеличили хорду крыла, после чего соответственно увеличилась несущая площадь

- Затем мы перевели чертежи на потолочную плитку и с помощью канцелярского ножа вырезали детали будущей модели.

3. Сконструировали и установили 4 лонжерона, выпилили  рейки прочности для модели.

- После обработки деталей мы их склеили и приступили к изготовлению корпуса и отсека для электроники.

4.Собранную модель оснастили электроникой:  «Turnigy» 9 канальный РS–9 каналов 2,4 Гц, передающий блок;  бесколлекторный двигатель с регулятором напряжения; аккумуляторная батарея lipo (1 шт.) 1500 мА; рулевые машинки.

5.После сборки модель  покрыли цветным скотчем.

- Изготовление модели закончили настройкой аппаратуры управления модели и ее испытанием.

- Затем приступили к регулировке модели и ее испытанию. При запуске модели были установлены основные его полетные  характеристики: Размах крыла: 1000 мм, Длина 460 мм., Вес модели: 1250 гр., Время полёта: 20 мин, Высота полета 1 км., Скорость  - 80 км/ч

Основное предназначение радиоуправляемой модели «Летающее крыло» является использование ее в качестве летательного аппарата для обучения пилотов навыкам управления радиоуправляемой моделью самолета подобной аэродинамической схемы. Также, модель можно использовать как наблюдательный аппарат. Область применения его достаточна широкая: в МЧС – наблюдение за пожароопасными участками, МВД – за правопорядком в общественных местах и на дорогах, в аэропортах – для отпугивания птиц с целью обеспечения безопасности взлетов и посадки самолетов.

В работе:

*количество страниц: 25;

*количество иллюстраций: 17;

*количество использованных источников:18

Введение

Одно из важнейших направлений в современной авиации связано с разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), первые образцы которых появились еще в середине прошлого века, как отдельный вид перспективного оружия.

История беспилотных аппаратов начинается скорее на воде чем в воздухе. В конце XIX века, изобретатель, физик и инженер Никола Тесла сконструировал и продемонстрировал общественности первый в мире радиоуправляемый кораблик, что не осталось незамеченным в ученой среде и дало свой толчок развитию сферы управляемых объектов.

Следующим «беспилотником» оказалось не судно, а самый обыкновенный летательный аппарат. Военный инженер и изобретательЧарльз Кеттеринг в 1910 году, вдохновленный успехами братьев Райт, предложил создать летательный аппарат управляемый не человеком, а часовым механизмом, который в определенное время сбрасывал свои крылья и падал на врага.

Прорывным для беспилотников XX века стал 1933 год. Силами инженеров Великобритании был разработан первый БПЛА многократного использования (DH.82B Queen Bee), и представляли собой отреставрированные модели бипланов Fairy Queen, которыми дистанционно управляли с корабля по радио. И именно этому беспилотнику было суждено стать самолетом-мишенью для будущих асов и зенитчиков. DH.82B Queen Bee служил ВВС ее Величества с 1934 года по 1943.

Германия использовала управляемые бомбы Henschel Hs 293 и Fritz X, которые успешно показали себя во время ведения боевых действий в Средиземном море, однако в массовое производство попал «самолет-снаряд» ракета Фау-1, а с 1942 года, Фау-2.

В СССР во времена Второй Мировой делались попытки авиаконструктора Василия Никитина спроектировать беспилотную летающую ракету (дальность полета 100 км и более при скорости в 700 км/ч), но проект не был реализован. В 1941 году СССР был успешно применен тяжелый бомбардировщик ТБ-3 в качестве беспилотного самолета для подрывов мостов.

В США как и в Великобритании запустили в массовое производство беспилотники Radioplane QQ-2, которые использовали как самолеты-мишени. За время Второй Мировой, фирма Radioplane создала для ВВС США почти 15 тысяч подобных БПЛА, в том числе модели QQ-3 и QQ-14. Наиболее успешной разработкой США можно считать беспилотный ударный бомбардировщик Interstate TDR-1, который сравним лишь с Фау-1 и может считаться первым в мире беспилотным летательным аппаратом подобного типа и специализации. По 1944 год было выпущено несколько их модификаций, однако в серийный выпуск попали лишь TDR-1 – более 180 штук и TD3R-1 – заказ в 40 штук.

Несмотря на то, что после Второй Мировой войны БПЛА активно использовались лишь США и СССР, на данный момент ведущим лидером в разработке и применении беспилотников считается именно США. В 2013 году беспилотные летательные аппараты, состоявшие на вооружении ВВС США, составили 7494 штук, в то время как пилотируемых аппаратов насчитывается почти 11 тысяч.

В данный момент по значимости развития технологий в данной сфере необходимо отметить не только США, но и Россию, Израиль, а так же Великобританию.

В настоящее время БПЛА различных типов и назначения не только стоят на вооружении многих армий мира, но и начинают активно использоваться в гражданской сфере. Широкий спектр практических применений БПЛА охватывает решение следующих основных задач:

- оптическая, радиолокационная, химическая, бактериологическая и радиационная разведка;

- нанесение ударов для уничтожения объектов и живой силы противника;

- радиоэлектронная борьба;

- мониторинг экологической обстановки;

- поддержание сетевых телекоммуникаций;

- контроль морского судоходства и т.д.

Логика развития беспилотной авиации на рубеже XX-XXI вв. привела к возникновению класса малогабаритных летательных аппаратов.

Анализ тенденций, опыта и проблем разработки беспилотных летательных самолетов представляет существенный интерес и актуальность.

Целью проекта является создание беспилотного летательного аппарата «Летающее крыло»  и испытание модели.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- Изучение истории создания летающего крыла

- Исследование понятия  и характеристик «Летающего крыла».

- Разработка чертежей модели .

- Конструирование  модели  самолета.

- Сборка и испытание летных характеристик и модели.

- Оценка стоимости модели и сравнение с аналогами.

Объектом является БПЛА «Летающее крыло».

Гипотеза проекта: при построении летающего крыла с определенной конструкцией, самолет  полетит за счет законов аэродинамики.

Методы исследования:

- Метод изучения материала по данной теме.

- Анализ и обобщение информации

- Конструирование.

- Испытание самолета.

1 Основное содержание

С  детства я очень увлекался авиацией и поэтому решил сам собрать  БПЛА-беспилотный летательный аппарат типа «Летающее крыло», для этого я изучил некоторые теоретические вопросы.

Что же такое аэродинамика?

АЭРОДИНАМИКА – наука о  закономерностях движения воздуха и других газов, а также характеристики тел, движущихся в воздухе.

Аэродинамика самолёта  - разработка методов аэродинамического расчёта и определением аэродинамических сил и моментов, действующих на самолёт в целом и на его части — крыло, фюзеляж, оперение и т.д. К аэродинамике самолёта относят обычно и расчёт устойчивости и балансировки самолёта, а также теорию воздушных винтов. Вопросы, связанные с изменяющимся нестационарным режимом движения летательных аппаратов, рассматриваются в специальном разделе — динамика полёта.

Аэродинамика  возникла в начале 20 в. в связи с потребностями авиации. Одно из первых в мировой науке теоретических исследований этих вопросов содержится в работах русских учёных К. Э. Циолковского «К вопросу о летании посредством крыльев» (1891) и Н. Е. Жуковского «К теории летания» (1891). Первой работой по динамике полёта следует считать мемуар Н. Е. Жуковского «О парении птиц» (1892), в котором дано теоретическое обоснование «мёртвой петли», впервые осуществленной русским лётчиком П. Н. Нестеровым в 1913 г..

Одновременно с разработкой теории полёта для получения численных значений аэродинамических характеристик создаются специальные аэродинамические лаборатории, ставшие базой экспериментальной А., создателями которой можно считать Н. Е. Жуковского, французского учёного Ж. Эйфеля и немецкого учёного Л. Прандтля. В 1902 Н. Е. Жуковский основал аэродинамическую лабораторию МГУ, а в 1904 аэродинамический институт в Кучине. В 1909 была создана аэродинамическая лаборатория Ж. Эйфелем в Париже и несколько позднее Л. Прандтлем в Гёттингене. По предложению Н. Е. Жуковского в 1918 был создан Центральный Аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), который и в настоящее время является одним из крупнейших в мире центров аэродинамических исследований.

История «Летающего крыла»

В настоящее время самой популярной аэродинамичекской схемой является схема с фюзеляжем, хвостовым оперением (вертикальным и горизонтальным) позади крыла и прочими элементами конструкции, ее называют классической. Но данная схема с точки зрения аэродинамики не является идеальной. Для образования подъемной силы необходимо только крыло. Все остальные агрегаты планера самолета представляют собой «плату» за достижение устойчивости и управляемости, обеспечение хороших взлетно-посадочных характеристик, удобство размещения людей и грузов. Главное положительное свойство классической аэродинамической схемы заключается в том, что заднее расположение горизонтального оперения позволяет без особых трудностей обеспечить устойчивость самолета.

Однако наряду с преимуществами классической схеме свойственны недостатки, основным из которых является то, что практически почти на всех режимах полета горизонтальное оперение создает отрицательную подъемную силу. В результате уменьшается подъемная сила всего самолета, причем потери в подъемной силе особенно велики на режимах взлета и посадки.

Поэтому с 30-40-х годов ХХ века авиаконструкторы рассматривали летающее крыло как идеальную схему, обещающую значительное снижение сопротивления и массы. К их числу относились братья Хортен в Германии, Нортроп в США, Борис Черановский и В.В. Никитин в СССР

Аэродинамическая схема «летающее крыло» — по сути своей разновидность схемы «бесхвостка» с редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло, несущее все агрегаты, экипаж и полезную нагрузку.

Рисунок 1 - Аэродинамическая схема «Летающее крыло»

Данная конфигурация обладает возможностями повышения качества при небольшой массе конструкции, но летные и эксплуатационные характеристики вызывают опасения из-за больших нагрузок для летчиков и пассажиров и сложности в управлении. Поэтому для пассажирского, транспортного самолета схема летающее крыло плохо приемлема, но является перспективной при создании специальных летательных аппаратов, например планера, разведывательного самолета или самолета-бомбардировщика большой дальности. Самолеты по этой схеме разрабатывались во время второй мировой войны в СССР, Германии и США, но распространения практически не получили. Самый известный самолет, при проектировании которого использовалась схема «Летающее крыло»  Нортроп B-2 «Спирит» (англ. Northrop B-2 Spirit) - американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик, выпускаемый с 1994 года, больше известный как «Стелс».

Рисунок 2 - Нортроп B-2 «Спирит»

Стоит разобраться, какие беспилотные летательные аппараты бывают.

Условно беспилотники обычно разделяют на три большие категории:

ДПЛА – беспилотные дистанционно-пилотируемые аппараты;

Автоматические БПЛА;

Неуправляемые БПЛА.

В свою очередь в этих категориях разделяют микро, мини, средние и тяжелые. Отношение беспилотника к тому или иному классу определяют по массе, дальности и высоте полета и времени, которое аппарат способен провести в воздухе:

Тяжелые – имеют потолок до 20 км, могут провести в воздухе без дозаправок более 24 часов;

Средние (иногда их называют «миди») – имеют массу до 1000 кг, способны провести в воздухе 10-12 часов и подняться на высоту до 9-10км;

Мини – 50 кг, несколько часов могут провести в воздухе, потолок ограничен 3-5км;

Микро – до 10 кг, около часа в воздухе и выше километра им не подняться.

Типы беспилотных летательных аппаратов зачастую достаточно относительное понятие. Особенно в наше время высоких технологий. Зачастую на рынке появляются БПЛА, которые не вписываются в привычную классификацию.

Мы решили попробовать собрать БПЛА схемы «Летающее крыло» и нашли   в интернете  беспилотный летательный аппарат  типа «Летающие  крыло».

Его конструкция не очень сложная, корпус аппарата изготавливается из экструдированного полистирола - потолочной плитки

Рисунок 3 - Вид БПЛА «Летающее крыло» из Интернет-источника

2. Чертежи модели

Чтобы самолет полетел, нужно точно вырезать и правильно склеить детали самолета.

- Схема крыла и  расположения лонжеронов.

- Схема лонжеронов

- Схема «ушек»

- Схема элевонов

3. Материалы для изготовления

Модель БПЛА «Летающее крыло»  может быть построена по любой технологии и из любых материалов — важно лишь соблюдение весовых данных, центровки и геометрии планера.

Основные материалы и инструменты для постройки самолета:

Главный строительный материал: потолочная плитка из экструдированого пенополистирола. Авиамоделисты ее называют потолочкой, так короче. В упаковке 8 листов размером 50 на 50 см. На постройку одного самолета уходит 4 листа потолочки, это без учета бракованных деталей. Берем одну упаковку.

Когда берем потолочную плитку — обращаем внимание на ее толщину. Чертежи нашего самолета рассчитаны на 3мм. Кроме того — плитка с рельефным рисунком — непригодны для постройки, нужно брать с гладкой поверхностью.

Таблица 1 – Наименование материала и его количество для изготовления модели БПЛА «Летающее крыло».

| № п/п | Наименование | Количество | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потолочная плитка | 1 упаковка | экструдированый пенополистирол |
| 2 | Бальза | 1 шт. |  |
| 3 | Рейка сосны | 1 шт. | сосна |
| 4 | Клей «Титан», «ПВА», «Космофен» | 1 флакон каждого наименования |  |
| 5 | Наждачная бумага | 1 комплект | зернистость 0, 1, 2 |
| 6 | Инструменты | Канцелярский нож – 1 шт. |  |
| 7 | Скотч цветной | 1 рулон |  |
| 8 | Бесколекторный двигатель | 1 шт. |  |
| 9 | Регулятор напряжения | 1 шт. |  |
| 10 | Аккумуляторная батарея lipo | 1 шт., 1500 мА |  |
| 11 | Аппаратура управления | 1 шт. | 9 каналов 2,4 Гц |
| 12 | Рулевые машинки | 2 шт. |  |
| 13 | Видеопередающая аппаратура | 1 комплект | 5,8 Гц, 9 мпикселей |

4. Процесс изготовления модели.

Я перевел чертежи на потолочную плитку и с помощью канцелярского ножа начал вырезать планер будущей модели. Для начала срезал по 3-5мм с краёв листа потолочной плитки из-за их закругленной формы, которая здесь не нужна. Края деталей после изготовления я обрабатывал наждачной бумагой, после чего склеивал детали модели при помощи клеев «Титан», «ПВА», «Космофен».

Сначала я изготовил 2 части (правую, левую) нижней кромки крыла на которые нанёс разметку для крепления лонжеронов

По разметке я приклеил лонжероны на нижнюю кромку крыла и приклеил к ним верхнюю кромку крыла.

После этого я изготовил «ушки» и элевоны. Для большей надёжности крепления «ушек» на торцы крыла я прикрепил деревянные пластины. В средней части крыла я подготовил отсек для электроники, где должны находиться –  аккумулятор, регулятор напряжения и передающий блок.  За ним была изготовлена из фанеры и установлена деревянная моторама для крепления двигателя. В верхней кромке крыла также были изготовлены отверстия и деревянные панели для крепления рулевых машинок.

После этого модель была поклеена цветным скотчем, и ее оснастили необходимой электроникой: силовая установка – бесколекторный двигатель с регулятором напряжения. В комплекте на самом аппарате установили аккумуляторную батарею lipo 1500 мА; приемник радиоаппаратуры, тяги и рулевые машинки. Для удобства доступа в отсек для электроники была изготовлена крышка из прозрачного пластика, движущаяся по бальзовым направляющим, приклеенным к верхней кромке крыла.

Основные полетные  характеристики БПЛА:

Размах крыла: 1000 мм;

Длина 460 мм;

Вес модели: 1250 гр.;

Время полета – 20 мин. (в зависимости от аккумулятора)

Высота полета 1 км;

Скорость  - 80 км/ч.

Управление моделью осуществляется с помощью аппаратуры радиоуправления «Turnigy 9X»»: 9 каналов 2,4Гц. Видеосъемка осуществляется с помощью видеокамеры, вмонтированной в корпус модели самолета.

Модель готова!

5. Общие затраты на изготовление.

| № п/п | Наименование | Количество | Стоимость | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клей «Титан», «Космофен» | 2 флакона | 100 руб. | 200 руб. |
| 2 | Клей ПВА | 1 флакон | 50 руб. | 50 руб. |
| 3 | Потолочная плитка | 1 упаковка (8 листов) | 11 руб./ 1 лист | 88 руб. |
| 4 | Бальза | 1 шт. | 100 руб. | 100 руб. |
| 5 | Рейка сосны | 1 шт. | 50 руб. | 50 руб. |
| 6 | Наждачная бумага | 1 комплект | 1=32 руб. | 32 руб. |
| 7 | Инструменты | Канцелярский нож – 1 шт. Пинцет – 1 шт. | 50 руб. | 100 руб. |
| 8 | Скотч цветной | 1 рулон | 160 руб. | 160 руб. |
| 9 | Бесколекторный двигатель | 1 шт. | 1200 руб. | 1200 руб. |
| 10 | Регулятор напряжения | 1 шт. | 500 руб. | 500 руб. |
| 11 | Аккумуляторная батарея lipo | 1 шт., 1500 мА | 500 руб. 1 шт. | 500 руб. |
| 12 | Аппаратура управления и видепередающая | 1 шт. | 1500 руб. | 3500руб |
| 13 | Рулевые машинки | 2 шт. | 10 руб./ 1 шт. | 20 руб. |
|  | Итого |  |  | 6500 |

Модель БПЛА в интернет-магазине

| 15500 руб. | 8500 руб. (без оборудования) |
| --- | --- |

Стоимость модели БПЛА «Летающее крыло» (собранная нами)

6500 руб.

6. Выбор технологии изготовления изделия

Резка экструдированного полистирола, выпиливание лобзиком, склеивание деталей, шлифование, три варианта соединения (соединение на шурупах, штифтовое соединение, соединение на клею), поклейка.

7. Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии его изготовления

Все затраты на изготовление планера модели - это затраты на приобретение недорогой потолочной плитки, 1 рулон цветного скотча, клея, а также немного фанеры и рейки сосны. Аппаратура может использоваться также и на других моделях, а потому расходы на ее приобретение относительно недорогие.

Все используемые материалы экологически безопасны при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

8. Эстетическая оценка

Изделие обладает плавными обводами и оставляет положительные впечатления при эксплуатации.

9. Реклама изделия

Основное предназначение радиоуправляемой модели «Летающее крыло» является использование ее в качестве летательного аппарата для обучения пилотов навыкам управления радиоуправляемой моделью самолета подобной аэродинамической схемы. При необходимости данную модель можно оснастить видеоаппаратурой и использовать как наблюдательный аппарат. Область применения его достаточна широкая: в МЧС – наблюдение за пожароопасными участками, МВД – за правопорядком в общественных местах и на дорогах, в аэропортах – для отпугивания птиц с целью обеспечения безопасности взлетов и посадки самолетов.

Помимо новых знаний, я получил огромное удовольствие от проделанной работы.

Рисунок - Радиоуправляемая модель беспилотного самолета «Летающее крыло

Выводы и рекомендации

В ходе проведенного мной исследования я узнал много нового и интересного, а именно:

-  Изучив литературу, получил представление о том, какие бывают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), их виды, назначение, особенности.

- Исследовал и  определил понятия: аэродинамика, «Летающее крыло».

- Изучив историческую и краеведческую литературу, определил какие ученые-конструкторы занимались разработкой «Летающего крыла».

- Для наглядного представления мною был сделана радиоуправляемая модель самолета  «Летающее крыло», что позволило мне  узнать технологию строительства таких самолетов.

– Используя экономический метод, провел оценку экономической эффективности,  а именно стоимость создания модели БПЛА и сравнил е  аналогичными моделями.

Таким образом, несмотря на огромное количество разработок БПЛА их характеристики остаются невысокими, и как следствие этого их распространение остается замедленным. Потребности в БПЛА возможно удовлетворить, создав модель БПЛА более доступной по ценовой политике большему числу покупателей. Предлагаемая модель БПЛА «Летающее крыло» экономически выгодна и доступна. В заключении хотелось бы отметить, что все более расширяется спектр возможных применений БПЛА, наряду с ужесточением требований, предъявляемых к данным устройствам в существующих сферах использования, создают тенденцию к микроминиатюризации БПЛА.

Список литературы

- Авиационные фотографии. Крупнейший портал-справочник о самолётах. – Режим доступа: Airliners.net .

- Авиация в России (к 100-летию отечественного самолётостроения). - М.. – «Машиностроение»(по заказу ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского), 1983. - 736 с.

- ВВС России: люди и самолёты. - Режим доступа: www.airforce.ru .

- Зинченко О.Н. Беспилотный летательный аппарат: применение в целях аэрофотосъемки для картографирования (часть 1). 2013. (http://www.racurs.ru).

# Интернет сайт Паркфлаер. - http://www.parkflyer.ru/ru/.

- Интернет- сайт. - http://ru.wikipedia.org.

- Интернет-сайт. Радиоуправляемые модели.- http://rc-aviation.ru/vjik.

- История конструкций самолётов в СССР - Вадим Борисович Шавров. История конструкций самолётов в СССР 1938-1950 гг. // М. Машиностроение, 1994.

- Капковский Я. Летающие крылья Модели класса F-1A.

- Лохин В.М.,  Манько С.В.,  Романов М.П.,  Гарцеев И.Б.,  Колядин К.С.

- Макаров И.М., Лохин В.М., Манько С.В., Романов М.П., Евстигнеев Д.В. Интеллектуальная система управления автоматической посадкой беспилотного летательного аппарата на основе комплексного применения технологии нечеткой логики // Новые методы управления сложными системами. Москва, Наука, 2004.

- Никитин Г. А., Баканов Е. А. Основы авиации: Учебник для вузов гражданской авиации. — М.: Транспорт, 1984. — 261 с.

# От идеи до модели. В.А. Заворотов. – М.: Изд-во «Просвещение». -  1988. Бабаев Н., Гаевский О., Микиртумов Э., Хухра Ю., Кудрявцев С. Авиационный моделизм. – М.:  Изд-во  ДОСААФ,  1956.

- Петров М.В. Практический опыт использования БПЛА SWINGLET CAM // Геопрофи. 2013, №2, – С. 62-64 (http://www.gpscom.ru/files/publication/60-62.pdf).

- Сайт Беспилотная авиация. – Режим доступа http://www.uav.ru/stati.php.

- Сечин А.Ю., Дракин М.А., Киселева А.С. Беспилотный летательный аппарат: применение в целях аэрофотосъемки для картографирования (часть 2). 2013. (http://www.racurs.ru).

- Тенденции развития беспилотных летательных аппаратов мини- и микроклассов.2015. -– Режим доступа http://www.microsystems.ru/files/publ/847.htm.

- Энциклопедия «Авиация». — М.: Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 1994. — 736 с.