ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕСТКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА,

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ»

«Радиоуправляемая модель для геопозиционирования и мониторинга водных объектов «Одиссей»»

Автор: И. А. Чернов

Руководитель: К. В. Аксенов педагог дополнительного образования БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий»

Орел, 2016

Оглавление

Аннотация…………………………………………………………………………3

Введение…………………………………….……………………………………..4

1 Практические возможности использования данных

геопозиционирования и мониторинга водных объектов……………………….6

1.1 Техническое описание конструкции радиоуправляемой модели для геопозиционирования и мониторинга водных объектов……………...………12

2. Технико-экономическое обоснование производства 			        радиоуправляемой модели для геопозиционирования и мониторинга

водных объектов……………………………………………………………..…21

# 2.1 Трудоемкость и затраты на проведения работ,  связанных с

# разработкой радиоуправляемой модели для геопозиционирования

# и мониторинга водных объектов…………………………………………….…22

2.2 Расчет себестоимости и цены изделия……………………………………..24

2.3 Определение интегрального показателя конкурентоспособности

изделия по отношению к базовому…………………………………………..…26

Заключение…………………………………………………………………….…34

Список использованных источников……………………………………...……36

Аннотация

Данная работа посвящена конструированию радиоуправляемой модели «Одиссей» для геопозиционирования и мониторинга водных объектов (океана, реки, озера) на основе массовых, отечественных, дешевых компонентов. Это позволяет получить итоговую стоимость изделия порядка 18 725,15 – 22 095,67 рублей, что гораздо ниже стоимости представленных                  на рынке аналогов отечественного и зарубежного производства. Основой модели «Одиссей» является авторский самодельный корпус катера, изготовленный из материалов, производимых на территории Российской Федерации.

Радиоуправляемая модель «Одиссей» представляет собой устройство для мониторинга и геопозиционирования водных объектов, на котором смонтировано оборудование для геолокации (эхолот, гидролокатор,                            по необходимости датчики системы GPS и ГЛОНАСС). В модели катера «Одиссей» также предусмотрена система подкормки водных биологических ресурсов флоры и фауны, что существенно может увеличивать их популяцию в исследуемом водном объекте.

Общий объем работы составляет 36 страницы, тест содержит 7 таблиц, 11 рисунков, 12 формул, список использованных источников содержит                      9 наименований.

Введение

Актуальность темы: регулирование водных отношений, согласно Водному кодексу Российской Федерации, осуществляется исходя                             из представления о водном объекте как о важной составной части окружающей среды, месте обитания объектов животного и растительного мира, в том числе водных биологических ресурсов, как о природном ресурсе, используемом человеком для личных и бытовых нужд, осуществления хозяйственной и иной деятельности и, одновременно, как об объекте права собственности и иных прав.

Особенностью большинства водных и гидротехнических объектов (реки, озера, каналы, водохранилища и т. д.) является их фактическая площадь                          и протяженность, а также неравномерное размещение по всей территории страны. Очевидно, что наличие информации о точном местоположении этих объектов, их взаиморасположении, взаимовлиянии и динамике изменений существенно влияет на качество принимаемых решений в сфере управления водным хозяйством.

Представленные на рынке модели радиоуправляемых катеров отличаются высокой ценой, которая лежит в диапазоне от 47 000 до 62 000 рублей, что делает приобретение подобного прибора затруднительным для природоохранных организаций, юридических и физических лиц [4-5].

Цель: целью настоящей работы является конструирование простой                      и дешевой радиоуправляемой модели катера для геопозиционирования                        и мониторинга водных объектов.

Задачи: для достижения поставленной цели следует: спроектировать                  и разработать радиоуправляемую модель катера для геопозиционирования                   и мониторинга водных объектов с использованием программного комплекса AutoCAD 2012; построить 3-D модель на платформе КОМПАС 3-D-V15 будущей модели; изучить отечественный и зарубежный рынок радиоуправляемых моделей катеров; провести технико-экономическое обоснование производства радиоуправляемой модели для геопозиционирования и мониторинга  водных объектов.

Представленный на рынке модельный ряд радиоуправляемых моделей катеров для геопозиционирования и мониторинга водных объектов весьма невелик в сравнении с другими устройствами бытовой электроники. Высокую цену и малый модельный ряд можно объяснить в первую очередь тем, что крупным компаниям, ведущим массовое производство электроники, может быть не выгодно производить приборы необходимые относительно узкому кругу людей.

Описанные выше обстоятельства делают возможным и целесообразным самостоятельное изготовление подобных радиоуправляемых моделей катеров силами отдельных изобретателей, кружков научно-технического творчества и небольших научных коллективов [4-5].

1. Практические возможности использования данных геопозиционирования и мониторинга водных объектов

Мониторинг состояния водных объектов на государственном уровне ведется в соответствии с принятым в 2007 году Правительством Российской Федерации Положением. Согласно документу за организацию                                        и осуществление мониторинга отвечают Росводресурсы, Росгидромет, Роснедра и Росприроднадзор при участии органов исполнительной власти. Создание Росгидрометом единой государственной сети наблюдений                          за загрязненностью поверхностных вод позволило решать следующие задачи:

1) наблюдать за уровнем загрязненности вод и донных отложений                      в реках, озерах, водохранилищах и морях по ряду показателей, изучая распределение в пространстве и времени загрязняющих веществ, оценивая                     и прогнозируя состояние водных ресурсов, определяя эффективность мероприятий для их защиты;

2) обеспечивать органы государственного управления, хозяйственные организации и население экстренной и систематической информацией, как изменяется уровень загрязнений, прогнозируя и предупреждая о возможных изменениях;

3) обеспечивать заинтересованные организации данными, позволяющими составлять рекомендации в области охраны и рационального использования существующих водных ресурсов, составлять планы развития экономики с учетом их состояния.

Мониторинг состояния водных объектов позволяет контролировать:

1) состояние загрязненности морей и поверхностных вод суши;

2) химический состав и кислотность снежного покрова и атмосферных осадков;

3) радиоактивное загрязнение водных объектов;

4) фоновое загрязнение водных объектов;

5) подкормка водных биоресурсов для увеличения их популяции (рисунок 1.1) [4-5].

Рис. 1.1 – Водные биоресурсы Национального парка

«Орловское полесье» [8]

Можно уверенно говорить о следующих целях, в которых осуществляется мониторинг состояния водных объектов:

1) своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, которые могут сказаться на состоянии водных объектов и качестве вод, разработка и реализация мер, позволяющих предотвратить вредные последствия;

2) оценка эффективности проводимых водоохранных мероприятий;

3) информационное обеспечение в интересах управления и контроля                 за использованием и охраной водных объектов.

Для этого осуществляются постоянные наблюдения за состоянием водных объектов, изучение качественных и количественных показателей вод, ведутся хранение, сбор, пополнение и обработка полученных данных, создаются и ведутся специальные банки данных, осуществляется оценка и прогноз изменений в состоянии водных объектов.

Мониторинг состояния водных объектов включает в себя три системы, позволяющие контролировать поверхностные водные объекты, подземные водные объекты, а также водохозяйственные системы и сооружения (рисунок 1.2).

Рис. 1.2 - Принцип функционирования геопозиционирования и мониторинга водных объектов

Эффективное управление водными объектами, ресурсами – одна из важнейших глобальных задач, стоящих перед человечеством. Проблема рационального водопользования и оценки качества воды являются приоритетными задачами многих международных проектов [5].

В нашей стране водохозяйственным вопросам также уделяется большое внимание, в том числе на государственном уровне. Принятый в 2006 г. Водный кодекс Российской Федерации регулирует всю деятельность в сфере водных ресурсов. Водное законодательство России основывается на принципе значимости водных объектов в качестве основы жизнедеятельности человека. Регулирование водных отношений, согласно Водному кодексу Российской Федерации, осуществляется исходя                            из представления о водном объекте как о важной составной части окружающей среды, месте обитания объектов животного и растительного мира, в том числе водных биологических ресурсов, как о природном ресурсе, используемым человеком для личных и бытовых нужд, осуществления хозяйственной и иной деятельности, и одновременно, как об объекте права собственности и иных прав [4-5].

Как отмечается в отчете Счетной палаты Российской Федерации                   от 28 ноября 2006 года «Проверка организации и эффективности управления водными ресурсами Российской Федерации в Федеральном агентстве водных ресурсов…», актуальность рационального использования водных ресурсов обусловлена тем, что из общего запаса воды на Земле в объеме 1400 млн км3 лишь 2,5% приходится на пресную воду. Россия - одна из наиболее богатых природными водами стран мира. Суммарные естественные ресурсы и запасы пресных вод Российской Федерации оцениваются в 7770,6 км3 в год.                            На территории России находятся 2,5 млн рек, 2,7 млн озер, 2290 водохранилищ, объемом свыше 1 млн км3, 30 тыс. малых водохранилищ                   и прудов. Основное значение для водопользования имеют возобновляемые ресурсы речного стока, которые обеспечивают около 90% потребности                   в водных ресурсах населения и хозяйственного комплекса страны                            и оцениваются в размере 4279 км3 в год, и пресные подземные воды                        со статическим запасом воды свыше 15 тыс. км3. Для обеспечения потребности в водных ресурсах населения, промышленности и сельского хозяйства, речного судоходства и рыбного хозяйства, защиты населенных пунктов и объектов экономики от наводнений и других видов вредного воздействия вод в России создан водохозяйственный комплекс, состоящий из 65 тыс. водохозяйственных объектов, в том числе около 30 тыс. гидротехнических сооружений, регулирующих речной сток водохранилищ                 и прудов общим объемом более 800 км3, 37 систем межбассейнового перераспределения водных ресурсов по каналам общей протяженностью около 3 тыс. км и объемом стока, перебрасываемого в дефицитные районы, более 17 км3 в год.

Среди основных целей деятельности водохозяйственного комплекса страны можно выделить следующие:

- обеспечение мероприятий по рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов, предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод;

- эксплуатация водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения, защитных и других гидротехнических сооружений, обеспечение их безопасности;

- разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, водохозяйственных балансов и составление прогнозов состояния водных ресурсов и перспективного использования и охраны водных объектов;

- обеспечение разработки и осуществления противопаводковых мероприятий, мероприятий по проектированию и установлению водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, предотвращению загрязнения вод.

С помощью данных мониторинга и геопозиционирования, при обработке их программными комплексами можно решать многие важные задачи, в том числе такие как:

- инвентаризация водохранилищ и других водных объектов;

- мониторинг состояния дамб и других водозащитных и гидротехнических сооружений;

- мониторинг экологического состояния водных объектов, в том числе выявление загрязненных в результате аварийных сбросов и разливов загрязняющих веществ участков водоемов, выявление источников загрязнения;

- мониторинг русловых процессов и картографирование микрорельефа дна на мелководьях (рисунок 1.3);

- прогнозирование и оперативный мониторинг наводнений, моделирование процессов затопления территории в результате наводнений;

- мониторинг состояния водоохранных зон, несанкционированного строительства в их пределах промышленных и жилых объектов;

- разрешение судебных споров, связанных с водопользованием и нарушениями Водного кодекса РФ;

- определение биологической продуктивности водоемов, выявление водных биоресурсов, решение рыбоводческих задач и многие другие [4].

Рис. 1.3 – Создание цифровой 3-D модели рельефа (на примере речного дна)

Математическое обеспечение создания цифровых моделей рельефа водных объектов на основе геопозиционирования сегодня считается дорогостоящим мероприятием.

1.1 Техническое описание конструкции радиоуправляемой модели для геопозиционирования и мониторинга водных объектов

Модель «Одиссей» представляет собой радиоуправляемый катер оснащенный портативной системой радиоуправления с частотой 2,4 GHz, эхолотом, системой подкормки водных биоресурсов (рисунок 1.4).

Рис. 1.4 – Авторская конструкция 3-D модели катера «Одиссей»

для геопозиционирования и мониторинга водных объектов

Техническая характеристика модели «Одиссей»:

- Габариты корпуса – длина 70 см., ширина 45 см., высота 23 см.

- Нижний размер прикормочного отсека – 30 см. х 9 см.

- Вес катера без аккумулятора – 2,8 кг., вес одного аккумулятора – 1,8 кг.

- Максимальная грузоподъемность катера – до 4,5 кг.

- Общий объем прикормочных отсеков – 6,5 дм3.

- Количество аккумуляторов, устанавливаемых в катер – 1 шт.

- Погрешность бортового цифрового вольтметра  +\- 0,1В.

- Количество завозимых оснасток – 2 шт. (в грузовых отсеках).

- Максимальная скорость без оснастки и прикормки – до 11 км/ч.

- Пробег на одном аккумуляторе на средних оборотах двигателя – до 2,7 км.

- Возможность нормального использования при погодных условиях – ветер до 10 м/с, волна до 15 см.

- Приблизительный радиус разворота – 0,7 м.

- Тип корпуса – тримаран с двумя грузовыми отсеками.

- Материал корпуса – стекловолокно, цветной, глянцевый.

- Двигатель с  максимальной мощностью 600 Вт.

- Регулятор оборотов двигателя с автоматическим отключением при перегреве.

- Частота передатчика 2,4 GHz, 6 каналов.

- Дальность работы передатчика до 1000 метров (модель AVIONIX AV-TH9B). Функция памяти команды при отключении передатчика, отсутствие помех и пересечений частот с любыми катерами.

- Дальность работы беспроводного эхолота (модель LUCKY FFW718) 150 метра, глубина до 40 метров.

- Частота работы беспроводного эхолота (модель LUCKY FFW718) – 433.93 MHz (рисунок 1.5)

- Дальность луча прожектора на борту катера – до 20 м.

Рис. 1.5 – Беспроводной эхолот системы геопозиционирования и мониторинга водных объектов установленный на модели «Одиссей»

Прибор геопозиционирования и мониторинга водных объектов установленный на модели «Одиссей»  может использоваться в океане, реке, озере. Он может обнаружить «косяк» рыб в любой акватории, а катер «Одиссей» осуществить подкормку водных биологических ресурсов.

Технология геопозиционирования и мониторинга основывается на звуковой волне. Система установленная на катере «Одиссей» использует сонар для обнаружения и определения структуры поверхности, контур и структуру дна, глубину (рисунок 1.6).

Рис. 1.6 – Принцип работы системы геопозиционирования

и мониторинга на модели катера «Одиссей»

Устройство посылает ультразвуковой сигнал и определяет расстояние измеряя время от момента передачи сигнала до момента получения отраженного от поверхности сигнала, позволяет определить местонахождение, размер, и структуру объекта геопозиционирования (рисунок 1.7).

Рис. 1.7 Информация отражаемая на дисплее беспроводного эхолота установленного на моде катера «Одиссей»

Прибор мониторинга и геопозиционирования показывает следующие параметры:

1) Глубина водного объекта (в океане, реке, озере);

2) Индикация заряда батареи (аккумулятора);

3) Индикация чувствительности прибора;

4) Верхний уровень масштаба изучаемого водного объекта;

5) Линия поверхности воды;

6) Нижний уровень масштаба изучаемого водного объекта;

7) Контур дна водного объекта;

8) Образ биологических ресурсов (рыб) и глубина;

9) Температура воды;

10) Дисплей подключения эхолота.

11) Дополнительно при установке датчиков GPS или ГЛОНАСС возможно получение координат, крайних точек, привязка к географической местности исследуемого  водного объекта.

Использование стекловолокна, пеноплекса, полистирола, эпоксидного клея позволяет добиться низкой стоимости конструкции катера около 22 095,67 руб. (с НДС), что в несколько раз ниже стоимости отечественных (47 000 руб.) и зарубежных аналогов (60 000 руб.).

Катер «Одиссей» является радиоуправляемой моделью с качественными комплектующими и требует бережного отношения (рисунок 1.8).

Рис. 1.8 – Радиоуправляемая модель «Одиссей» для геопозиционирования и мониторинга водных объектов

При эксплуатации изделия следует руководствоваться следующими правилами:

- не разбирайте катер. Его конструкция позволяет решить любой технический вопрос без вскрытия корпуса.

- при необходимости включения катера в первую очередь должен быть включен пульт управления, а затем катер. Несоблюдение этого простого алгоритма может привести к поломке сбросного замка на грузовом отсеке.

- не выключайте пульт дистанционного управления (далее передатчик) во время работы катера.

- не оставляйте передатчик на солнце, а также при любых атмосферных осадках.

- при использовании катера в тумане учитывайте его видимость и воздействие влажности на передатчик.

- закрывайте крышку аккумуляторного/моторного отсека только на время плавания катера во избежание попадания в корпус брызг. В остальное время (за исключением дождя, тумана и росы) держите корпус открытым для лучшего проветривания.

- не перегружайте катер приманкой. Это приводит к излишнему расходу электроэнергии аккумулятора, повышает риск попадания воды внутрь корпуса.

- при транспортировке катера вынимайте аккумулятор из корпуса.

- не допускайте глубокого разряда аккумулятора, храните аккумуляторы только в заряженном состоянии.

- берегите руль от ударов и резких поворотов с внешней стороны.

- не давайте катер и его комплектующие детям.

- используйте катер только в пресной воде без течения.

Особое внимание следует обратить на зарядку аккумуляторной батареи.

В данной модели катера «Одиссей» используются необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с напряжением 12 В, емкостью – 9 А/ч.

Зарядное устройство автоматическое, работает от сети 220 В. Бортовой аккумулятор заряжается до от 2 до 9 часов в зависимости от глубины разряда.

Максимальное напряжение аккумулятора составляет 13,2 В, минимальное - 11,8 В.

Режим работы и управление катером «Одиссей» представлено                          на рисунке 1.9, 1.10.

Рис. 1.9 – Система управления радиоуправляемой моделью катера «Одиссей» [6]

Перед началом эксплуатации модели катера «Одиссей» проведите следующие виды работ:

1) установить аккумулятор на борт катера;

2) присоединить аккумулятор к питанию катера;

3) установить ручку газа в центр, включить передатчик

4) включить питание катера;

5) во время работы периодически проверяйте моторный отсек                           на наличие воды. При необходимости устраните воду из корпуса. Если вода поступает в корпус через гребной вал - аккуратно нажмите на шприц                          и добавьте смазку в дейдвуд. В дальнейшем, шприц из дейдвуда можно вынуть, дополнить его смазкой Литол 24 (или подобной) и вставить обратно;

6) при необходимости протирайте корпус катера влажной тряпкой.                     Не мойте катер из шланга, крышка аккумуляторного/моторного отсека                   не герметична и служит защитой от дождя и брызг;

7) храните катер в сухом месте с открытой крышкой аккумуляторного/моторного отсека;

8) оснастка помещается в грузовой отсек снизу, с задней стороны катера. Придержите рукой люк грузового отсека и нажмите команду «открыть бункер», либо соответствующую кнопку на задней стенке катера. Люк закроется полностью, убедитесь, что сбросной штырь не упирается в люк,                 а удерживает его снизу. После закрытия отсека, разместите оснастку вдоль бункера, ближе к центру катера. Засыпьте прикормку [6].

Рис. 1.10 – Комплексная система управления радиоуправляемой моделью катера «Одиссей»

При использовании системы радиоуправления типа Hobby King 2.4 Ghz 6ChV2 или AVIONIX следуйте следующим рекомендациям:

1) правый рычаг вверх – движение вперед;

2) правый рычаг вниз – движение назад;

3) правый рычаг вправо – поворот руля направо (пропорционально);

4) правый рычаг влево – поворот руля налево (пропорционально).

5) левый рычаг вправо – открытие правого грузового отсека;

6) левый рычаг влево – открытие левого грузового отсека.

7) левый рычаг вверх/вниз - не используется.

После окончании эксплуатации модели «Одиссей»:

1) выключить питание катера;

2) выключить передатчик.

3) отсоединить аккумулятор от питания катера (при необходимости).

При соответствующем сигнале индикатора передатчика замените в нем батареи. В противном случае вы можете потерять контроль над управлением катером «Одиссей».

Дополнительно радиоуправляемая модель катера «Одиссей» может быть оснащена: дополнительными аккумуляторами увеличивающими время эксплуатации модели на водном объекте, беспроводной видеокамерой,  GPS-навигатором, системой ГЛОГНАСС для осуществления более точного геопозиционирования водных объектов (рисунок 1.11).

Рис. 1.11 – Процедура восстановления истинного рельефа по данным геопозиционирования и мониторинга водного объекта

2. Технико-экономическое обоснование производства радиоуправляемой

модели для геопозиционирования и мониторинга водных объектов

Переход экономики к рыночным отношениям создает экономические предпосылки для эффективно действующего производства как с точки зрения рационального использования ресурсов производителей и потребителей.

Современная инженерная деятельность предполагает не только разработку современных конструкций и технологий, но также                                     и концентрацию усилий специалиста, позволяющую заранее определить возможный рынок реализации разработки, оценить ожидаемую прибыль. Поэтому важной составляющей любого инженерного проекта является раздел, посвященный анализу экономических параметров, позволяющих сделать вывод о возможности реализации инженерной мысли.

# 2.1 Трудоемкость и затраты на проведения работ,  связанных с разработкой радиоуправляемой модели для геопозиционирования и мониторинга водных объектов

Трудоемкость этапов разработки радиоуправляемой модели «Одиссей»  для геопозиционирования и мониторинга водных объектов определяется экспериментальным путем. Результаты сведены в таблицу 2.1

Таблица 2.1 – Состав работ и их трудоемкость на этапах разработки радиоуправляемой модели «Одиссей» для геопозиционирования

и мониторинга водных объектов

| Этап | Содержание работ | Трудоемкость, нч | Доля затрат, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обоснование необходимости проектирования радиоуправляемой модели для геопозиционирования и мониторинга водных объектов | - Сбор и изучение научно-технической документации и другой информации, относящейся к разработке радиоуправляемой модели; - Формулировка возможных направлений решения поставленной задачи; - Выбор принятого направления в моделировании и разработке радиоуправляемой модели | 10,00 3,00 1,00 | 23,13 6,94 2,32 |
| Итого |  | 14,00 | 32,39 |

Окончание таблицы 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка технической документации | Выполнение конструкторской документации: - чертеж общего вида (1 лист формата А1); - чертежи деталей (12 листов формата А4) - схема электрическая (1 листа формата А4); - расчет экономической эффективности от предложенных мероприятий (10 лист формата А4); - аннотация. Разработка технологической документации. | 6,70 6,24 5,10 3,00 0,50 7,70 | 15,5 14,40 11,80 6,94 1,16 17,81 |
| Итого: |  | 29,24 | 67,61 |
| Всего: |  | 43,24 | 100 |

Примечание: трудоемкость выполнения конструкторской и технологической документации определена по методическим указаниям, изложенным в [1], с учетом поправочного коэффициента 0,65, учитывающего машинный труд при проектировании.

Затраты на разработку радиоуправляемой модели «Одиссей» для геопозиционирования и мониторинга водных объектов  рассчитаны и приведены в таблице 2.2

Таблица 2.2 - Затраты на разработку радиоуправляемой модели «Одиссей» для геопозиционирования и мониторинга водных объектов

| Статьи затрат | Сумма, руб | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Основная заработная плата | 4972,60 | ЗОСН = С · Т где С = 115 - средняя часовая оплата одного нормочаса, руб- см. примечание к таблице; Т = 43,24 - трудоемкость разработки, нч (таблица 2.1) |
| 2 Дополнительная заработная плата | 497,26 | 10% ст. 1 |
| 3 Полная заработная плата | 5469,86 | ст. 1 + ст. 2 |
| 4 Страховые взносы | 1640,96 | 30 % · ст. 3 |
| 5 Накладные расходы | 2486,30 | 50% · ст. 1 |
| 6 Прочие расходы | 49,73 | 1% · ст. 1 |
| Итого: | 9646,85 | ст.3+ст.4+ст.5+ст.6 |

2.2 Расчет себестоимости и цены изделия

Для определения себестоимости нового изделия составим калькуляцию.

Таблица 2.3 – Калькуляция себестоимости проектируемого изделия

| Статьи затрат | Сумма, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Основные материалы | 1304,66 | таблица 2.4 |
| 2 Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты | 11563,51 | таблица 5.12 |
| Итого: материальные затраты | 12879,61 | МЗ = ст.1 + ст.2 |
| 3 Тарифная заработная плата основных производственных рабочих | 589,16 | З = Тизд. · Счас.раб где Тизд. = 11,44 нч – трудоемкость изготовления изделия (см. примечание); Счас.раб = 51,50 руб. – средняя часовая тарифная ставка рабочего. |
| 4 Доплаты к тарифу | 176,75 | 30% статьи 3 |
| 5 Основная заработная плата | 765,91 | ст.3 + ст.4 |
| 6 Дополнительная заработная плата | 76,59 | 10% статьи 5 |
| Итого: расходы на оплату труда основных производственных рабочих | 842,50 | ст.5 + ст. 6 |
| 7 Страховые взносы | 252,75 | 30% · (ст. 5 +ст. 6) |
| 8 Затраты на разработку радиоуправляемой модели для геопозиционирования и мониторинга водных объектов | 964,69 | З = ЗР / N, где ЗР = 9646,85 – затраты на разработку радиоуправляемой модели «Одиссей» для геопозиционирования и мониторинга водных объектов (таблица 2.2); N = 10 – количество единиц нового изделия |
| 9 Общепроизводственные расходы | 1148,86 | 150% статьи 5 |
| 10 Общехозяйственные расходы | 765,91 | 100% статьи 5 |
| Итого: производственная себестоимость | 16854,32 | ст.1 + ст.2 + ст.5 + ст.6 + ст.7 + + ст.8 + ст.9 + ст.10 |
| 11 Коммерческие расходы | 168,54 | 1% производственной себестоимости |
| Итого: полная себестоимость | 17022,86 | ст.1 + ст.2 + ст.5 + ст.6 + ст.7 + + ст.8 + ст.9 + ст.10 + ст.11 |

Примечание: трудоемкость изготовления изделия определяем методом аналогов, который заключается в том, что изделие, находящееся в стадии разработки, сопоставляется с изделием – аналогом по конструкторско-технологическим характеристикам. Трудоемкость проектируемого изделия определяется по формуле:

(2.1)

где Та = 8 – трудоемкость изготовления изделия – аналога, нч.

Кн = 1,3 – коэффициент новизны конструкции.

Ксл = 1,1 – коэффициент сложности конструкции.

11,44 нч

Таблица 2.4 – Стоимость материалов, комплектующих изделий

и покупных полуфабрикатов

| Наименование | Единица измерения | Количество на единицу изделия | Цена единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные материалы |
| 1 Подложка из вспененного полистирола типа «Изошум» 5 мм, размером 0,5х1,2 м | м2 | 1,2 | 95 | 114 |
| 2 Пеноплекс типа «Комфорт» 20 мм, размером 0,6х1,2 м (упаковка 18 листов) | м2 | 0,720 | 1135 | 63,06 |
| 3 Стеклоткань типа ЭЗ-200 П-76 (100) | 1 м/п | 2 | 100 | 200 |
| 4 Смола эпоксидная типа ЭД-20 | кг | 0,5 | 700 | 350 |
| 5 Клей типа Titan wild | шт. | 1 | 125 | 125 |
| 6 Пластик двуслойный Emerald white размером 600х300х1,35 мм | шт. | 2 | 290,5 | 581 |
| 7 Провод монтажный | м | 0,5 | 140 | 70 |
| 8 Припой монтажный | кг | 0,02 | 1000 | 20 |
| 9 Жидкий флюс | л | 0,01 | 260 | 2,6 |
| 10 Изоляционная термоусадочная трубка | м | 0,35 | 20 | 7 |
| Итого: |  |  |  | 1304,66 |
| Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты |
| 1 Электродвигатель коллекторный типа Titan 600 серии E-Maxx для судомоделей | шт. | 1 | 600 | 600 |
| 2 Гребной винт с валом 4 мм и соединительной муфтой | шт. | 1 | 366 | 366 |
| 3 Регулятор хода для коллекторного мотора типа ESC TEU-105 BK | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
| 4 Малогабаритная аккумуляторная батарея типа FM-6-7,5 | шт. | 1 | 1250 | 1250 |
| 5 Система радиоуправления типа Hobby King 2.4 Ghz 6ChV2 или AVIONIX | шт. | 1 | 1914,85 | 1914,85 |
| 6 Беспроводной эхолот типа LUCKY FFW718 | шт. | 1 | 5490 | 5490 |
| 7 Прожектор светодиодный | шт. | 2 | 100 | 200 |
| 8 Рулевая сервомашинка типа Hobby King 15138 | шт. | 2 | 256,33 | 512,66 |
| 9 Крепеж | кг | 0,25 | 120 | 30 |
| Итого: |  |  |  | 11563,51 |

Расчет цены проектируемого изделия по методу «Средние изделия плюс прибыль» сводим в таблицу 2.5

Таблица 2.5 – Цена проектируемого изделия

| Статьи затрат | Сумма, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Полная себестоимость | 17022,86 | таблица 5.12 |
| 2 Норматив рентабельности |  | 10 % |
| 3 Прибыль | 1702,29 | ст.1 ∙ ст.2 |
| 4 Отпускная цена без НДС | 18725,15 | ст.1 + ст.3 |
| 5 НДС | 3370,52 | 18% ст. 4 |
| 6 Отпускная цена с НДС | 22095,67 | ст. 4 + ст. 5 |

2.3 Определение интегрального показателя конкурентоспособности изделия по отношению к базовому

Целесообразность разработки нового изделия определим с помощью интегрального показателя конкурентоспособности изделия.

Конкурентоспособность изделия – это его способность противостоять на рынке изделиям, выполняющим аналогичные функции.

Конкурентоспособность изделия можно оценить по интегральному показателю конкурентоспособности, который показывает различие между сравниваемыми изделиями в потребительском эффекте, приходящемся на единицу затрат.

Интегральный показатель конкурентоспособности К определяется по формуле:

(2.2)

где   Iтехн. – сводный индекс технических параметров изделия;

Iэкон. – сводный индекс экономических параметров изделия.

Если К (1, то товар по конкурентоспособности не уступает образцу;

К ( 1, то товар уступает образцу;

К = 1, то товар находится на одном уровне конкурентоспособности с образцом.

Сводный индекс технических параметров Iтехн. определяется по формуле:

(2.3)

где ij – относительный параметр качества изделия;

aj – коэффцииент значимости (весомости) параметров, доли;

n – количество параметров качества, характеризующих изделие с точки зрения конкурентоспособности.

Относительный параметр качества изделия jj определяется по формуле:

ij = Рпроект / Рбаза,                                         (2.4)

где Рпроект , Рбаза – количественное значение параметра качества проектируемого и базового изделия.

Если улучшение параметров связано с уменьшением их количественных значений, то jj определяется по формуле:

ij = Рбаза / Рпроект ,                                          (2.5)

Относительный параметр качества изделия ij показывает во сколько раз лучше или хуже спроектировано изделие по отношению к базе. Если лучше, то ij ( 1, если хуже, то  ij ( 1 (это определение дает возможность правильно воспользоваться формулами (2.4) или (2.5)).

Параметры, не имеющие количественных значений, оцениваются в баллах по 10-ти балльной шкале.

Определение коэффициентов весомости (значимости) является наиболее ответственной и сложной частью всего анализа конкурентоспособности. Основным источником данных для построения весовой базы являются разные исследования – спрос потребителей, выставка образцов и т.д. На практике по каждому из технических параметров экспертным путем устанавливается числовое значение коэффициента весомости. При этом сумма коэффициентов весомости по всем техническим параметрам должна быть равна 1,00 или 100%.

Сводный индекс экономических параметров определяется по формуле:

Iэкон = Цпроект. / Цбаза ,                                    (2.6)

где Цпроект. , Цбаза – цена потребления соответственно проектируемого и базового изделий, определяемые по формулам (2.7) и (2.8).

Цена потребления – это затраты покупателя на приобретение и использование изделия на протяжении нормативного периода его эксплуатации (т.е. покупатель делает затраты не только на приобретение товара, но и на его потребление. Цена потребления определяется по формуле:

Цпот. = Цотп..+ Игод.. ( Т,                           (2.7)

где Цотп. – ценовая характеристика изделия, руб.;

Игод. – годовые текущие издержки потребителя, руб.;

Т – нормативный срок службы изделия, лет;

При сравнении эффективности использования изделия должна использоваться приведенная к новым условиям цена потребления по производительности, сроку службы изделия и т.д.

Для проектируемого изделия цена потребления по проекту определяется по формуле:

Цпот.проект = Цотп.проект.+ Игод..проект ( Тпроект,                             (2.8)

Цена потребления по базе, приведенная по сроку службы изделия, определяется по формуле:

Цпот.база. = Цотп.база. ( Тпроект / Тбаза + Игод.база ( Тпроект                (2.9)

где Цотп.проект, Игод..проект и Тпроект – соответственно стоимость изделия, годовые текущие издержки и нормативный срок службы изделия по проекту;

Цотп.база, Игод..база и Тбаза   – соответственно стоимость изделия, годовые текущие издержки и нормативный срок службы изделия по базе;

Таблица 2.6 - Параметры, определяющие конкурентоспособность проектируемого изделия

| Наименование параметра | Единица измере-ния | Изделия | Коэффи-циент весомости параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовая модель Carpboat Deluxe, 2.4 GHz | Проектируемая модель «Одисей», 2.4 GHz |  |
| 1 Технические параметры |
| 1.1 Пробег на одном аккумуляторе на средних оборотах двигателя | км | 2,2 | 2,7 | 10% |
| 1.2 Масса модели с аккумулятором | кг | 11 | 4,6 | 15% |
| 1.3 Максимальная грузоподъемность модели | кг | 4 | 4,5 | 25% |
| 1.4 Общий объем прикормочных отсеков | дм3 | 4,8 | 6,5 | 20% |
| 1.5 Максимальная скорость без оснастки и прикормки | км/ч | 9 | 11 | 10% |
| 1.6 Приблизительный радиус разворота | м | 1,2 | 0,7 | 10% |
| 1.7 Время работы модели на 1-ом аккумуляторе | часы | 2 | 3 | 10% |
| 2 Экономические параметры |
| 2.1 Годовые текущие издержки потребителя | руб. | 10820,85 | 5524,00 |  |
| 2.2 Стоимость изделия | руб. | 62600 | 22096 |  |
| 2.3 Предполагаемый срок службы изделия | лет | 7 | 5 |  |

Примечание: годовые текущие затраты потребителя представляют собой совокупность изменяющихся элементов затрат, связанных с эксплуатацией изделия, и включает в себя следующие элементы:

Г = А + Р                                                      (2.10)

где А – затраты на амортизацию изделия, руб.

Р – затраты на текущий ремонт и обслуживание изделия, руб.

Затраты на амортизацию изделия определяются по формуле:

(2.11)

где ЦОТП – отпускная цена изделия (с НДС);

Т – нормативный срок службы изделия.

8942,85 руб.

4419,20 руб.

Затраты на текущий ремонт и обслуживание изделия:

(2.12)

где m – затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание, mбаза = 3%; mпроект = 5%

1878,00 руб.

1104,80 руб.

10820,85 руб.

5524,00 руб.

Таблица 2.7 - Расчет сводного индекса технических параметров проектируемого изделия

| Технические параметры | Относительный параметр качества | Коэффи-циент весомости параметра | Индекс технического параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Пробег на одном аккумуляторе на средних оборотах двигателя | 2,7 : 2,2 = 1,228 | 0,1 | 0,123 |
| 1.2 Масса модели с аккумулятором | 11 : 4,6 = 2,392 | 0,15 | 0,359 |
| 1.3 Максимальная грузоподъемность модели | 4,5 : 4 = 1,225 | 0,25 | 0,282 |
| 1.4 Общий объем прикормочных отсеков | 6,5 : 4,8 = 1,355 | 0,20 | 0,271 |
| 1.5 Максимальная скорость без оснастки и прикормки | 11 : 9 = 1,223 | 0,1 | 0,123 |
| 1.6 Приблизительный радиус разворота | 1,2 : 0,7 = 1,715 | 0,1 | 0,172 |
| 1.7 Время работы модели на 1-ом аккумуляторе | 3 : 2 = 1,5 | 0,1 | 0,150 |
| Итого: |  | 1,00 | 1,48 |

По формулам (2.8 и 2.9) определяем цену потребления (Ц) по проекту о по базе:

- базовая модель Carpboat Deluxe, 2.4 GHz:

Цбаза = 62600 · 5/7 + 10820,85 · 5 = 98818,54 руб.

- проектируемая модель «Одисей», 2.4 GHz:

Цпроект = 22096 + 5524,00 · 5 = 49716,00 руб.

По формуле (2.6) определяем сводный индекс экономических параметров:

Iэкон  = 49716,00 / 98818,54 = 0,5

По  формуле (2.2) находим показатель конкурентоспособности:

К = 1,48 / 0,5 = 2,96;   К ( 1

Вывод: проектируемый вариант радиоуправляемой модели «Одиссей» является конкурентоспособным по отношению к  базовой  модели  Carpboat Deluxe, 2.4 GHz на 196%.

# Заключение

В соответствии с поставленной целью была сконструирована радиоуправляемая модель «Одиссей» для геопозиционирования                                и мониторинга водных объектов, выбраны компоненты и разработаны структурные схемы, позволяющие уменьшить затраты на эксплуатацию модели.

Основные результаты данной работы  заключаются в следующем:

1) на основе анализа состояния техники в области геопозиционирования и мониторинга водных объектов определен состав и сформулированы технические требования к системе в целом и ее составным частям;

2) определены параметры и технические характеристики разработанной системы геопозиционирования и мониторинга радиоуправляемой модели «Одиссей»;

3) разработана авторская 2-D модель катера «Одиссей»                                      с использованием программного комплекса AutoCAD 2012;

4) разработана 3-D модель катера «Одиссей» на платформе КОМПАС             3-D-V15;

5) конструктивно проработана механическая установка оборудования на модель «Одиссей»;

6) Разработаны структурно-функциональные схемы взаимодействия узлов системы;

7) разработан алгоритм управления радиоуправляемой моделью «Одиссей».

Произведенное технико-экономическое обоснование производства радиоуправляемой модели «Одиссей» для геопозиционирования                                 и мониторинга водных объектов доказывает целесообразность ее разработки:

- определена трудоемкость и затраты на проведение работ, связанных                 с разработкой радиоуправляемой модели «Одиссей»;

- произведен расчет себестоимости и цены изделия – отпускная цена изделия без НДС составила 18725,15 руб., с НДС - 22095,67 руб.;

- произведен расчет интегрального показателя конкурентоспособности изделия по отношению к базовому (базовая модель Carpboat Deluxe, 2.4 GHz);

- по результатам расчетов проектируемый вариант радиоуправляемой модели «Одиссей» является конкурентоспособным по отношению к базовой  модели Carpboat Deluxe, 2.4 GHz на 196%.

Простота производства предложенной радиоуправляемой модели «Одиссей» требует наличия самой простой производственной базы. Фактически для изготовления небольшой партии моделей (около 10-12 шт.              в год) достаточно производственных возможностей школьной мастерской. Следовательно, любой небольшой коллектив единомышленников может обеспечить данными моделями свой регион с минимумом затрат. При этом подобное мелкосерийное производство может занять такую рыночную нишу, в которой ему не придется вести заведомо проигрышную конкуренцию                    с большим числом крупных фирм.

Список использованных источников

1. Смородинова Т.К., Маслов В.М., Аксенов К.В. Техническая подготовка производства изделия / Т.К. Смородинова, В.М. Маслов, К.В. Аксенов – Орел: ФАПО Орловский государственный технический университет, 2006. – 69 с.

2. Аксенов К.В Экономика машиностроительного производства: учебно-методическое пособие для высшего профессионального образования / К.В. Аксенов, Т.К. Смородинова, Н.Н. Самсонова. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», 2012. – 111 с.

3. Аксенов К.В. Управление транспортными системами: проблемы и перспективы развития учебно-методическое пособие для высшего профессионального образования / К.В. Аксенов, Т.К. Смородинова, В.В. Смородинов – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», 2014. – 337 с.

4. Абросимов А.В., Дворкин Б.А. Возможности практического использования данных ДЗЗ из космоса для мониторинга водных объектов / журнал ГЕОМАТИКА №4, 2009. с. 54-63.

5. Асосков Г.Н., Добрачев Ю.П., Матвеев А.В., Дейс А.В., Исаев А.В. Перспективы использования лазерной локации в гидротехнике и мелиорации / материалы IV-ой Международной конференции «Лазерное сканирование и цифровая аэросъемка. Сегодня и завтра», М – 2012, с. 102-101.

6. Кубанский карполов. Официальный сайт. – http: //www.kubcarp.ru

7. Интернет-магазин «паркфлаер». Официальный сайт. – http: //www.parkflyer.ru.

8. Национальный парк «Орловское полесье». Официальный сайт. – http: //www.orlpolesie.ru.

9. Интернет-магазин «Навигатор-шоп». Официальный сайт. – http: //www.orlpolesie.ru.