Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели»

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 24»

ПРОЕКТ

Номинация «Чистый город»

Разработка модели коммунально-уборочной машины в рамках программы «Чистый город»

Автор: Дуденков Дмитрий  13 лет, учащийся МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 24» г.о. Саранск Республика Мордовия

Руководитель: Разумов Юрий Анатольевич, учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 24» г.о. Саранск Республика Мордовия

Москва, 2016г.

Оглавление:

Аннотация                                                                              3

Введение								      4

Основное содержание                                                            5

Выводы и практические рекомендации                               15

Список литературы                                                                16

Аннотация проекта

Тема работы: Разработка модели коммунально-уборочной машины в рамках программы «Чистый город»;

Номинация: «Чистыйгород»

Модель представляет собой робота, состоящего из трех процессорных плат,  четырех плат светодиода, одного серво мотора, семи DC-моторов, трех батарейных отсеков, проводов и каркаса. Модель оснащена щетками для уборки пыли, коробом для сборки мусора и конвейером, который позволяет выгрузить мусор в любой контейнер. Данную модель можно использовать совместно с любыми GPS навигаторами.

В работе:

*количество страниц: 16;

*количество иллюстраций: 7;

* количество фотографий: 3;

*количество использованных источников: 6;

Введение

Актуальность темы.

Разве можно представить улицы современных городов без коммунально-уборочных машин? Именно коммунальная техника делает дороги чистыми и комфортными для автомобилистов и пешеходов. Парк таких помощников включает более сотни уличных «уборщиков на колесах» как очень узкого применения, так и универсальных.

Сегодня на рынке коммунально-уборочной техники присутствует огромный ассортимент машин, деятельность которых направлена на поддержание чистоты улиц и дворов

Цель проекта:

- сделать улицы и дворы нашего города чище и привлекательнее.

Объект исследования: современные коммунально-уборочные машины;

Предмет исследования: применение современной техники для благоустройства территории города Саранска;

Задачи проекта:

- изучить литературу по данной проблеме;

- рассмотреть основные типы коммунально-уборочной техники для уборки улиц и дворов;

- создать модель коммунально-уборочной машины;

- создать программу и подобрать соответствующее программное обеспечение;

- определить дополнительные возможности изменения конструкции;

- сделать выводы и дать рекомендации.

Глава 1. Характеристика современных коммунально-уборочных машин

Разве можно представить улицы современных городов без коммунально-уборочных машин? Именно коммунальная техника (под чутким руководством человека, конечно) делает дороги чистыми и комфортными для автомобилистов и пешеходов. Парк таких помощников включает более сотни уличных «уборщиков на колесах» как очень узкого применения, так и универсальных.

Коммунально-уборочные машины: чего изволите?

Сегодня на рынке коммунально-уборочной техники присутствует огромный ассортимент машин, деятельность которых направлена на поддержание чистоты улиц и дворов. Среди них экскаваторы, погрузчики, подметально-уборочные, поливомоечные и снегоуборочные машины.

Подметально-уборочная коммунальная техника.

Подметальные коммунально-уборочные машины, которые сегодня обеспечивают чистоту наших улиц, бывают с вакуумным подбором смета и с механическим (элеваторным). Технику, которая относится к первой группе, больше предпочитают в европейских странах. В целом вакуумно-уборочное оборудование выглядит как сочетание щеток (они сметают мусор к всасывающему мундштуку) и турбины, которая создает разрежение. Коммунально-уборочные машины из второй группы собирают грязь посредством специального транспортера, который перемещает мусор с расчищаемой площадки во внутренний резервуар машины. Таких «работников на колесах» для уборки улиц преимущественно выпускают производители из РФ. Данный вид коммунально-уборочных машин может представлять собой самоходную технику (к примеру, ПУМ-99 (на базе ЗиЛ-433362), ПУ-93 (ГАЗ-3307), КО-326 и др.) или оборудование прицепного типа («Магистраль», «ЧистоГор», «ПуМа»). Для уборки улиц городов выпускаются компактные образцы коммунально-уборочной техники. К тому же на сегодняшний день коммунальные службы используют старые добрые колесные тракторы, на которые навешивают разнообразное оборудование. Самой популярной базой является, пожалуй, трактор МТЗ-82. Впрочем, он отнюдь не «миниатюрный». Уборку тротуаров коммунальщики скорее доверят тракторам класса 0,6-1,4 т. Говоря о компактных коммунально-уборочных машинах, нельзя оставить без внимания и такие «машинки», как ПУМ-500 и МКСМ-800. Мини-погрузчики по праву считаются универсальной коммунально-уборочной техникой, ведь число навесок для них насчитывает десятки. Среди них - различные типы ковшей и щеток, поворотный отвал, снегоочиститель, разбрасыватель противогололедных материалов и др.

Поливомоечные коммунальные машины.

Данная коммунально-уборочная техника создана для того, чтобы ухаживать за зелеными насаждениями у дороги, для увлажнения дорожных покрытий. Зимой такие машины дополняются плужно-щеточным оборудованием и используются для уборки снега. Поливомоечные машины делятся на специализированные и универсальные. Обычно данный вид коммунальных машин для уборки включает в себя цистерну для воды, насосный аппарат, а также сопла для полива и резиновый отвал. Такая коммунально-уборочная техника работает следующим образом: вода из цистерны подается на форсунки (они находятся на переднем бампере), и «герой-уборщик» начинает работу, двигаясь со скоростью 5-7 км/час. Нужное давление воды обеспечивается насосом, которым, в свою очередь, управляет водитель при помощи пульта.

Снегоуборочная коммунальная техника

Помимо вышеперечисленных категорий коммунально-уборочных машин для улиц и дворов, которые на зимнее время могут перепрофилироваться в снегоуборщики, на рынке представлены машины, появляющиеся на городских улицах только в зимнее время (лаповые снегопогрузчики, компактные снегоуборщики). В большинстве же случаев это будет коммунально-уборочная машина со специальным навесным оборудованием (фрезерно-роторным, шнекороторным, щеточным). Как правило, коммунально-уборочная техника «зимнего назначения» может работать в паре с автомобилем, который двигается рядом, или снеготаялкой.

Коммунальная техника для уборки улиц: что предложите?

Прогресс не стоит на месте. Производители стараются соответствовать, а в некоторых случаях даже опережать требования рынка коммунально-уборочной техники.

Johnston Sweepers.

Вот, к примеру, одна из популярных разработок компании Johnston Sweepers Ltd. - суперкомпактная машина CN101. Ширина ее чуть больше метра, зато возможности такой коммунально-уборочной техники впечатляют: за один проход она способна очистить от грязи и мусора дорожку в полтора-два метра шириной. Маневренность этой коммунально-уборочной машины обеспечивается за счет способности всех четырех колес поворачиваться, радиус разворота составляет всего 3,9 м. Высокая проходимость, достигаемая благодаря мощности в 31 кВт, позволяет преодолевать полностью груженой машине подъемы в 20%. Названный образец коммунально-уборочной техники производитель определил в число субкомпактной. В списке популярных более габаритных моделей находятся вакуумно-уборочные машины C200, C400 - такую коммунально-уборочную технику также применяют в городских условиях. А для уборки автотрасс производитель разработал коммунальные машины серии МВТ. Яркий ее представитель - вакуумная установка Johnston VT650, разместившаяся на шасси КамАЗ-53605 либо МАЗ-5551. Данная модель оснащена ходоуменьшителем, ограничивающим скорость до 12 км/ч. Отметим, что в ассортименте коммунально-уборочной техники присутствуют прицепные уборочные машины Brodd элеваторного типа.

Brodd Sweden AB.

Большим спросом пользуется коммунально-уборочная техника компании Brodd Sweden AB. Согласно информации, размещенной на ее сайте, становится понятно, что основные силы производителя направлены на разработку мощного прицепного оборудования элеваторного типа, которое может эксплуатироваться на шасси как заграничного, так и российского производства. К числу самоходной коммунально-уборочной техники относится вакуумная машина Yess, созданная для уборки подземных паркингов и небольших улиц. Скорость подметания - до 18 км/ч, радиус поворота - 4,1 м. Положение гидравлических щеток этой коммунально-уборочной машины может изменяться, поэтому им под силу осуществить уборку участка от 1,4 до 2,4 м. Контейнер может вместить 1,5 тыс. л. мусора.

Comac.

На российском рынке известна коммунально-уборочная техника производства компании Comac. В так называемые фавориты публики можно смело записать CS140 Twin Action, которая одновременно является и самой габаритной в продуктовой программе - ведь производитель в первую очередь специализируется на компактных подметальных машинах, а также моделях с ручным управлением. В производстве CS140 используется запатентованная Comac система Twin Action: машина укомплектована центральной щеткой и двумя встречно-направленными шнеками, задача которых - подавать мусор к всасывающему соплу. Таким образом, совмещается механическое и всасывающее воздействие (первое необходимо для сбора крупного тяжелого мусора, второе - для уборки мелкого мусора и пыли). Вышеуказанная модель базируется на шасси с 4-мя поворотными колесами, что обеспечивает ей хорошую маневренность. Рабочая ширина - 1400-2600 мм. Разработчики также установили на машину мощный фильтр, который не пропускает в воздух вредные частицы.

Отечественные коммунально-уборочные машины

Российский автопром начал выпуск вакуумных машин относительно недавно - в XXI веке. Курганский завод дорожных машин одним из первых представил на рынке коммунально-уборочной техники свои новинки - несколько машин серии «Вихрь». Различные модификации подметально-уборочных машин КО-326 (они монтируются на шасси МАЗ и КамАЗ) выпускает и завод «Коммаш» (Мценск). Зачастую бывает и так: отечественные предприятия, которые выпускают коммунально-уборочную технику, закупают надстройки заграничного производства, чтобы устанавливать их на различные шасси. По такой схеме работает Машиностроительный завод им. Калинина: производитель дополняет свои МК-1500М вакуумным оборудованием Kobit (Чехия). Компания «Дормаш» (Москва) монтирует на шасси МАЗ оборудование производства Bucher. Не желает быть хуже своих иностранных коллег и молодая российская компания «ТверьКоммаш», с конвейера которой сходят вакуумные подметально-уборочные машины ТКМ-320, ТКМ-321: на шасси КамАЗ-43253 завод монтирует вакуумно-подметальную установку производства Erdemi Makina (Турция).

# Практическая часть.

Глава 2. Характеристика модели и её потенциал.

1.Робот состоит из трех процессорных плат,  четырех плат светодиода, одного серво мотора, семи DC-моторов, трех батарейных отсеков, проводов и каркаса.

2.Также данную модель можно использовать совместно с новейшими IT-технологиями, которые позволяют сортировать мусор.

3.Программа для работы коммунально-уборочной машины приведена ниже. Данная программа выполнена в специализированной программе «Rogic».

# Выводы и рекомендации

1.Данная коммунально-уборочная машина может использоваться на улицах города для поддержания чистоты. Она оснащена щётками для уборки пыли, коробом для сборки мусора и конвейером, который позволяет выгрузить мусор в любой контейнер. Данную коммунально-уборочную машину можно использовать совместно с любыми GPS навигаторами.

2.Можно её укомплектовать датчиком сортировки мусора, который позволит разделять различные виды мусора по размерам и виду материала.

3.В дальнейшем планируется оснастить данную модель подвижной платформой на которой будет крепиться короб, что значительно улучшит технические характеристики данной модели.

Литература:

- Комплект учебников по робототехнике к комплекту Роборобо;

- Программа «Чистый город» для Р. Мордовии;

- http://news2.ru/story/444564/;

- http://nashput.com/in_word/26-robot_sobaka_povodyr.html;

- http://j-times.ru/texnologii/gps-navigatory-dlya-nezryachix.html;

- http://www.mobipukka.ru/2015/05/20/umnaya-gps-trost-dlya-slepyx-xplor-razlichaet-lica-lyudej/;